## Slide 1
I- Les deux principales grandeurs électriques
 Le COURANT ELECTRIQUE :
Le courant électrique est un déplacement d’ensemble de charges électriques

## Slide 2
I- Les deux principales grandeurs électriques
 Le COURANT ELECTRIQUE :
Le courant électrique est un déplacement d’ensemble de charges électriques
(électrons dans un métal, ions en solution …)
Pas de courant
Courant non nul
Pas de courant
Courant non nul

## Slide 3
 Le COURANT ELECTRIQUE :
Le courant électrique est un déplacement d’ensemble de charges électriques
(électrons dans un métal, ions en solution …)
Pas de courant
Courant non nul
Pas de courant
Courant non nul
 SENS CONVENTIONNEL du courant électrique :
C’est le sens dans lequel se déplace(raie)nt les charges positives. Les charges négatives se déplacent en sens contraire.
- App 1 : Indiquer en vert le sens conventionnel du courant sur les schémas ci-dessus.

## Slide 4
 SENS CONVENTIONNEL du courant électrique :
C’est le sens dans lequel se déplace(raie)nt les charges positives. Les charges négatives se déplacent en sens contraire.
 L’INTENSITE du courant électrique :
Analogie avec le débit de l’eau D (en m3.s – 1) circulant dans un tuyau
.
De même, on peut considérer que l’intensité I d’un courant
électrique est un débit de charges donné par la relation :
où q est la charge électrique (en Coulomb, C) qui traverse la
section S d’un fil conducteur pendant une durée Dt (en secondes, s).

## Slide 5
De même, on peut considérer que l’intensité I d’un courant
électrique est un débit de charges donné par la relation :
où q est la charge électrique (en Coulomb, C) qui traverse la
section S d’un fil conducteur pendant une durée Dt (en secondes, s).
 UNITE de l’intensité du courant électrique :
L’Ampère (A)
; 1 A = 1 C.s – 1
 NOTATION de l’intensité du courant électrique : I ou i ?
Dans ce cas, l’intensité instantanée s’écrit :
où dq est la charge électrique qui traverse la section S d’un fil conducteur pendant une durée infiniment petite dt.
Lettre majuscule
Lettre minuscule

## Slide 6
 NOTATION de l’intensité du courant électrique : I ou i ?
Dans ce cas, l’intensité instantanée s’écrit :
où dq est la charge électrique qui traverse la section S d’un fil conducteur pendant une durée infiniment petite dt.
Lettre minuscule
 REPRESENTATION du courant électrique :
On choisit arbitrairement un sens pour le courant électrique dans chaque fil : - si le courant circule réellement dans le sens indiqué, l’intensité du courant électrique est positive ;
- sinon elle est négative.
A l’extérieur d’un générateur, le courant électrique circule réellement de la borne + vers la borne –.
- App 2 : Quel est le signe de l’intensité du courant électrique représentée sur les circuits ci-contre ?

## Slide 7
A l’extérieur d’un générateur, le courant électrique circule réellement de la borne + vers la borne –.
- L’intensité du courant électrique représentée sur les circuits
ci-contre est-elle positive ou négative ?
 MESURE de l’intensité du courant électrique :
- App 3 : Les ampèremètres ci-dessous mesurent-ils I ? – I ? I’ ? – I’ ?
Mesure – I
Mesure I
Mesure – I’
Mesure I’
 Quelques ORDRES DE GRANDEURS de l’intensité du courant électrique :
Domaine | Neurones | TP, ordinateur, téléphone portable | Electroménager
Ordre de grandeur |  |  | 
µA
mA
10 A
Ampèremètre placé en SERIE
Mesure l’intensité du courant électrique qui rentre par la borne A/mA
On a la relation I’ = – I
alors que I’ est négative
I est donc positive

## Slide 8
Domaine | Ordre de grandeur
Neurones | 
TP, ordinateur, téléphone portable | 
Electroménager | 
Moteurs d’usine | 
TGV | 
Orages | 
- Les ampèremètres ci-dessous mesurent-ils I ? – I ? I’ ? – I’ ?
Mesure – I
Mesure I
Mesure – I’
Mesure I’
 Quelques ORDRES DE GRANDEURS de l’intensité du courant électrique :
µA
mA
10 A
100 A
kA
10-100 kA

## Slide 9
 Quelques ordres de grandeurs de l’intensité du courant électrique :
Domaine | Neurones | TP, ordinateur, téléphone portable | Electroménager
Ordre de grandeur |  |  | 
Domaine | Moteurs d’usine | TGV | Orages
Ordre de grandeur |  |  | 
µA
mA
10 A
100 A
kA
10-100 kA
2) La tension électrique
a/ Définitions et caractéristiques
Analogie avec le débit d’eau
Débit d’eau possible seulement si différence d’altitude « z » entre A et B
Courant électrique possible seulement si différence de potentiel « V » entre A et B
La tension électrique UAB entre deux points A et B d’un circuit électrique est égale à la différence de potentiel (ddp) entre ces deux points :
UAB = VA – VB

## Slide 10
Analogie avec le débit d’eau
Débit d’eau possible seulement si différence d’altitude « z » entre A et B
Courant électrique possible seulement si différence de potentiel « V » entre A et B
La tension électrique UAB entre deux points A et B d’un circuit électrique est égale à la différence de potentiel (ddp) entre ces deux points :
UAB = VA – VB
Même remarque que pour l’intensité électrique
Flèche orientée de B vers A.
 UNITE de la tension électrique UAB et des potentiels VA et VB :
Le Volt (V)
 NOTATION de la tension électrique : UAB ou uAB ?
 REPRESENTATION de la tension électrique UAB :
- App 4 : Sur le schéma ci-contre, représenter UCD puis UDC et indiquer la relation qui existe entre ces 2 tensions.
UCD = VC – VD
La tension électrique est une grandeur algébrique (elle peut être positive comme négative)
; UDC = VD – VC
Donc UCD = – UDC

## Slide 11
Flèche orientée de B vers A.
 REPRESENTATION de la tension électrique UAB :
- App 4 : Sur le schéma ci-contre, représenter UCD puis UDC et indiquer la relation qui existe entre ces 2tensions.
La tension électrique est une grandeur algébrique (elle peut être positive comme négative)
; UDC = VD – VC
Donc UCD = – UDC
 MESURE d’une tension électrique :
- App 5 : Sur le schéma ci-contre, rajouter un voltmètre qui mesure la tension UCD.
Domaine | Neurones | Téléphone portable | EDF
Ordre de grandeur |  |  | 
Domaine | Clôture électrique | TGV | Orages
Ordre de grandeur |  |  | 
mV
mV – 0,1 V
230 V
1 kV
10 kV
1 GV
UCD = VC – VD
Voltmètre placé en PARALLELE
Mesure UAB si la borne V est reliée au point A

## Slide 12
De même, la masse d’un circuit est un point particulier du circuit où on suppose arbitraire-ment que le potentiel V est nul.
On représente la masse d’un circuit par le
symbole :
- App 5 : Sur le schéma ci-contre, rajouter un voltmètre qui mesure la tension UCD.
Domaine | Neurones | Téléphone portable | EDF
Ordre de grandeur |  |  | 
Domaine | Clôture électrique | TGV | Orages
Ordre de grandeur |  |  | 
mV
mV – 0,1 V
230 V
1 kV
10 kV
1 GV
b/ Quelques points particuliers d’un circuit
De même, on peut considérer que l’intensité I d’un courant électrique est un débit de charge donné par la relation : I =
La MASSE
 Choix d’une référence pour l’altitude zéro.
 Choix qui n’a aucune influence sur la valeur du dénivelé.
Analogie avec le débit d’eau

## Slide 13
De même, la masse d’un circuit est un point particulier du circuit où on suppose arbitrairement que le potentiel V est nul.
On représente la masse
d’un circuit par le symbole :
La TERRE
 Raison de SECURITE
La MASSE
 Symbole de la TERRE sur un schéma :

## Slide 14
II- Les lois dans les circuits
1) Vocabulaire et Conventions
DIPÔLE
NOEUD
BRANCHE
MAILLE
 Raison de SECURITE
 Symbole de la TERRE sur un schéma :
La TERRE

## Slide 15
- App 6 : Sur le circuit électrique ci-dessous (accompagné de sa représentation schématique), indiquer le nombre de nœuds, de branches et de mailles.
2 nœuds
3 branches
3 mailles
Deux conventions d’orientation pour les dipôles :
Flèches U et I de sens opposés
Flèches U et I de même sens
U
I
U
I

## Slide 16
Charge électrique = grandeur conservative qui ne peut s’accumuler en aucun point du circuit
dq1 = dq2 + dq3
- App 7 : Quelle relation existe-t-il entre dq1, dq2 et dq3 ? Entre i1, i2 et i3 ?
i1 = i2 + i3
La somme des intensités des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent.
Généralisation (LOI DES NŒUDS) :
2) Loi concernant les intensités des courants électriques
dt
dq1

=
dt
dq2
dt
dq3
+
(Conservation de la charge
électrique)

Flèches U et I de sens opposés
Flèches U et I de même sens
U
I
U
I

## Slide 17
- App 8 : Quelle relation existe-t-il entre i1, i2, i3, i4, i5 et i6 pour le nœud représenté ci-contre ?
i1 + i3 + i6 = i2 + i4 + i5
- App 9 : I0 = 4 A, I1 = 1 A, I4 = 2 A.
Déterminer les valeurs des intensités I2, I3 et I5.
A
B
C
D
Nœud A : I0 = I1 + I2
Nœud B : I1 = I3 + I5
Nœud C : I2 + I5 = I4
Nœud D : I3 + I4 = I0
 I2 = 3 A
 I3 = 2 A
 I5 = – 1 A
La somme des intensités des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent.
Généralisation (LOI DES NŒUDS) :
- App 7 : Quelle relation existe-t-il entre dq1, dq2 et dq3 ? Entre i1, i2 et i3 ?
i1 = i2 + i3

## Slide 18
A
B
C
D
3) Loi concernant les tensions électriques
a/ Loi d’additivité des tensions
U1 = UAB = VA – VB
U2 = UBC = VB – VC
U = UAC = VA – VC
- App 10 : Exprimer U, U1 et U2 en fonction des potentiels VA, VB et VC. En déduire la relation entre les tensions électriques U, U1 et U2.
On a donc U = VA – VB + VB – VC
Généralisation (LOI D’ADDITIVITE DES TENSIONS) :
UAC = UAB + UBC
Nœud A : I0 = I1 + I2
Nœud B : I1 = I3 + I5
Nœud C : I2 + I5 = I4
Nœud D : I3 + I4 = I0
 I2 = 3 A
 I3 = 2 A
 I5 = – 1 A
Soit U = U1 + U2
(relation analogue à la relation de Chasles)

## Slide 19
a/ Loi d’additivité des tensions
U1 = UAB = VA – VB
U2 = UBC = VB – VC
U = UAC = VA – VC
- App 10 : Exprimer U, U1 et U2 en fonction des potentiels VA, VB et VC. En déduire la relation entre les tensions électriques U, U1 et U2.
b/ Loi des mailles (2ème Loi de Kirchoff)
- App 11 : D’après la loi d’additivité des tensions, quelle relation existe-t-il entre les tensions électriques U1, U2 , U3 et U4 ?
U1 = UBA
U2 = UAD
U3 = UCD
D’après la loi d’additivité des tensions,
U4 = UBC
 U1 = U4 + U3 – U2
 U1 + U2 – U3 – U4 = 0
UBA = UBC + UCD + UDA
On a donc U = VA – VB + VB – VC
Soit U = U1 + U2
Généralisation (LOI D’ADDITIVITE DES TENSIONS) :
UAC = UAB + UBC
(relation analogue à la relation de Chasles)

## Slide 20
b/ Loi des mailles (2ème Loi de Kirchoff)
- App 11 : D’après la loi d’additivité des tensions, quelle relation existe-t-il entre les tensions électriques U1, U2 , U3 et U4 ?
Tensions orientées comme le sens de parcours de la maille
Tensions orientées dans le sens opposé au sens de parcours de la maille
Généralisation (LOI DES MAILLES) :
Dans une maille orientée, la somme algébrique des tensions est nulle.
U1 = UBA
U2 = UAD
U3 = UCD
D’après la loi d’additivité des tensions,
U4 = UBC
 U1 = U4 + U3 – U2
 U1 + U2 – U3 – U4 = 0
UBA = UBC + UCD + UDA
Avec : # Up les tensions orientées dans le sens de parcours de la maille ;
# Un les tensions orientées dans le sens opposé au sens de parcours de la maille.

## Slide 21
- App 12 : U0 = 5 V, U2 = 1 V et U3 = 3 V. Déterminer les valeurs des tensions U1 et U4.
Maille verte : U2 – U3 – U4 = 0
Maille rouge : U0 + U1 – U2 = 0
 U1 = U2 – U0 = – 4 V
 U4 = U2 – U3 = – 2 V
Maille violette : U0 + U1 – U3 – U4 = 0
Généralisation (LOI DES MAILLES) :
Dans une maille orientée, la somme algébrique des tensions est nulle.
Tensions orientées comme le sens de parcours de la maille
Tensions orientées dans le sens opposé au sens de parcours de la maille
 U1 + U2 – U3 – U4 = 0
Avec : # Up les tensions orientées dans le sens de parcours de la maille ;
# Un les tensions orientées dans le sens opposé au sens de parcours de la maille.

## Slide 22
- App 12 : Dans ce circuit, des voltmètres non représentés mesurent U0 = 5 V, U2 = 1 V et U3 = 3 V. Les dipôles D sont inconnus. Déterminer les valeurs des tensions U1 et U4.
Maille verte : U2 – U3 – U4 = 0
Maille rouge : U0 + U1 – U2 = 0
Maille violette : U0 + U1 – U3 – U4 = 0
III- Exemples de dipôles présents dans les circuits
1) Le conducteur ohmique
Un conducteur ohmique est un dipôle aux bornes duquel la tension U est proportionnelle à l’intensité I du courant qui le traverse :
avec U en Volt, I en Ampère et R la résistance en Ohm (1 W = 1 V.A – 1)
U = R × I
U
I
a/ La Loi d’OHM
 U1 = U2 – U0 = – 4 V
 U4 = U2 – U3 = – 2 V

## Slide 23
La loi d’Ohm en convention récepteur s’écrit U = R × I.
Donc R s’identifie au coefficient directeur de la caractéristique U = f(I)
Un conducteur ohmique est un dipôle aux bornes duquel la tension U est proportionnelle à l’intensité I du courant qui le traverse :
avec U en Volt, I en Ampère et R la résistance en Ohm (1 W = 1 V.A – 1)
U = R × I
U
I
Attention, cette loi n’est valable qu’en CONVENTION RECEPTEUR, c'est-à-dire en orientant les flèches du courant et de la tension dans des sens opposés. Sinon, la loi devient U = – R × I.
- App 13 :
 Quelle est l’allure de la caractéristique U = f(I) pour un conducteur ohmique ?
U
I
On obtient une droite passant par l’origine.
 Comment en déduire la valeur de sa résistance R ?
a/ La Loi d’OHM
b/ Applications aux fils électriques et aux interrupteurs
Fils électriques & Interrupteurs fermés  RESISTANCE NULLE
Interrupteurs ouverts  RESISTANCE INFINIE

## Slide 24
b/ Applications aux fils électriques et aux interrupteurs
Fils électriques & Interrupteurs fermés  RESISTANCE NULLE
Interrupteurs ouverts  RESISTANCE INFINIE
- App 14 : Laquelle de ces descriptions correspond à un interrupteur ouvert ? À un interrupteur fermé ?
Fil électrique / Interrupteur fermé
a) uAB = 0 quelle que soit la valeur de iAB
b) iAB = 0 quelle que soit la valeur de uAB
car R = 0, donc U = R x I = 0
Interrupteur ouvert
car R est infini, donc I = U / R = 0
La loi d’Ohm en convention récepteur s’écrit U = R × I.
Donc R s’identifie au coefficient directeur de la caractéristique U = f(I)
- App 13 :
 Quelle est l’allure de la caractéristique U = f(I) pour un conducteur ohmique ?
U
I
On obtient une droite passant par l’origine.
 Comment en déduire la valeur de sa résistance R ?

## Slide 25
Une source idéale de tension impose à ses bornes une tension E constante appelée force électromotrice fem (ou tension à vide), quel que soit le courant qui la traverse.
avec U et E en Volt
U = E
2) La source de tension
Source de tension = dispositif qui crée une différence de potentiel entre ses bornes et force ainsi les électrons à se déplacer
a/ La source de tension IDEALE
U
I
U
I
E
b/ Applications aux fils électriques et aux interrupteurs
Fils électriques & Interrupteurs fermés  RESISTANCE NULLE
Interrupteurs ouverts  RESISTANCE INFINIE
- App 14 : Laquelle de ces descriptions correspond à un interrupteur ouvert ? À un interrupteur fermé ?
Fil électrique / Interrupteur fermé
a) uAB = 0 quelle que soit la valeur de iAB
b) iAB = 0 quelle que soit la valeur de uAB
car R = 0, donc U = R x I = 0
Interrupteur ouvert
car R est infini, donc I = U / R = 0

## Slide 26
Une source idéale de tension impose à ses bornes une tension E constante appelée force électromotrice fem (ou tension à vide), quel que soit le courant qui la traverse.
avec U et E en Volt
U = E
a/ La source de tension IDEALE
U
I
U
I
E
Attention, cette loi n’est valable qu’en CONVENTION GENERATEUR, c'est-à-dire en orientant les flèches du courant et de la tension dans le même sens.
b/ La source de tension REELLE
Caractéristique U = f(I) différente
U
I
E
Avec : - E la force électromotrice du générateur (en V)
 Tension aux bornes de la source réelle de tension :
U = E – R × I
- R la résistance interne du générateur (en W)
I0 = intensité de court-circuit
I0

## Slide 27
 Dipôles placés dans une même branche
b/ La source de tension REELLE
Avec : - E la force électromotrice du générateur (en V)
 Tension aux bornes de la source réelle de tension :
U = E – R × I
- R la résistance interne du générateur (en W)
 Modélisation de THEVENIN d’une source réelle de tension :
UCA = – R × I + E
Association en série d’une source idéale de tension E et d’une résistance R
E
I
UBC
UCA = UCB + UBA
UCA = – UBC + UBA
IV- Outils de simplification : association de dipôles
1) Association SERIE de conducteurs ohmiques
Conséquence : dipôles parcourus par le même courant électrique.
Tension UCA aux bornes de la source réelle (convention générateur)

## Slide 28
 Modélisation de THEVENIN d’une source réelle de tension :
UCA = – R × I + E
Association en série d’une source idéale de tension E et d’une résistance R
E
I
UBC
UCA = UCB + UBA
UCA = – UBC + UBA
IV- Outils de simplification : association de dipôles
1) Association SERIE de conducteurs ohmiques
a/ Résistance équivalente
I
U1
U2
équivalent à
I
UAC
- App 15 : En appliquant la loi d’Ohm aux différents dipôles, donner l’expression de Réq en fonction de R1 et de R2.
U1 = UAB = R1 x I ;
 Réq = R1 + R2
UAC = Réq x I
Or, UAC = UAB + UBC
 Réq x I = R1 x I + R2 x I
(même courant I dans les deux résistances R1 et R2 car elles sont en série)
En convention récepteur :
Tension UCA aux bornes de la source réelle (convention générateur)
U2 = UBC = R2 x I ;

## Slide 29
1) Association SERIE de conducteurs ohmiques
a/ Résistance équivalente
I
U1
U2
équivalent à
I
UAC
- App 15 : En appliquant la loi d’Ohm aux différents dipôles, donner l’expression de Réq en fonction de R1 et de R2.
Généralisation :
L’association en série de n conducteurs ohmiques de résistance Rk est équivalente à un unique conducteur ohmique de résistance Réq égale à la som-me des résistances Rk.
b/ Pont diviseur de tension
- App 16 : Dans l’App 15, exprimer U1 et U2 en fonction de R1, R2 et UAC.
U1 = UAB = R1 x I ; U2 = UBC = R2 x I ;
 Réq = R1 + R2
UAC = Réq x I
Or, UAC = UAB + UBC
 Réq x I = R1 x I + R2 x I
(même courant I dans les deux résistances R1 et R2 car elles sont en série)
En convention récepteur :

## Slide 30
L’association en série de n conducteurs ohmiques de résistance Rk est équivalente à un unique conducteur ohmique de résistance Réq égale à la som-me des résistances Rk.
b/ Pont diviseur de tension
- App 16 : Dans l’App 15, exprimer U1 et U2 en fonction de R1, R2 et UAC.
Or,
I =
UAC
Réq
 U1 = R1 x I
(U1 < UAC)
Généralisation :
I
U1
U2
I
UAC
- App 15 : En appliquant la loi d’Ohm aux différents dipôles, donner l’expression de Réq en fonction de R1 et de R2.
U1 = UAB = R1 x I ; U2 = UBC = R2 x I ;
UAC = Réq x I
 Réq = R1 + R2
Or, UAC = UAB + UBC
 Réq x I = R1 x I + R2 x I
 I =
UAC
R1 + R2
 U1 = x
R1 + R2
R1
UAC

## Slide 31
b/ Pont diviseur de tension
- App 16 : Dans l’App 15, exprimer U1 et U2 en fonction de R1, R2 et UAC.
Or,
I =
UAC
Réq
 U1 = R1 x I
(U1 < UAC)
 I =
UAC
R1 + R2
 U1 = x
R1 + R2
R1
UAC
 De même, U2 = R2 x I
(U2 < UAC)
 U2 = x
R1 + R2
R2
UAC
 Dipôles reliés à 2 mêmes noeuds
2) Association PARALLELE de conducteurs ohmiques
Conséquence : même tension électrique aux bornes des 2 dipôles

## Slide 32
UAB = R1 x I1 ; UAB = R2 x I2 ; UAB = Réq x I
Soit :
Donc
De plus, au nœud A (et au nœud B), I = I1 + I2
2) Association PARALLELE de conducteurs ohmiques
équivalent à
UAB
UAB
Réq
=
UAB
R1
+
UAB
R2
1
Réq
=
1
R1
+
1
R2
Généralisation :
I
En convention récepteur
- App 17 : En appliquant la loi d’Ohm aux différents dipôles, donner l’expression de Réq en fonction de R1 et de R2.
L’association en parallèle de n con-ducteurs ohmiques de résistance Rk est équivalente à un unique conducteur ohmique dont l’inverse de la résistance Réq est égale à la somme des inverses des résistances Rk.

## Slide 33
V- Aspect énergétique
1) Puissance et énergie électrique échangée par un dipôle
a/ Puissance électrique
Définition :
La puissance électrique P échangée par un dipôle est égale au produit de la tension U à ses bornes par l’intensité I du courant électrique qui la traverse.
P = U x I
Comment interpréter le signe d’une puissance électrique ?
Soit :
Donc
UAB
Réq
=
UAB
R1
+
UAB
R2
1
Réq
=
1
R1
+
1
R2
Généralisation :
L’association en parallèle de n con-ducteurs ohmiques de résistance Rk est équivalente à un unique conducteur ohmique dont l’inverse de la résistance Réq est égale à la somme des inverses des résistances Rk.
en Volt
en Ampère
en Watt (1 W = 1 V.A)

## Slide 34
Définition :
 | Puissance POSITIVE | Puissance NEGATIVE
Interprétation du signe |  | 
Comportement réel du dipôle |  | 
 | Puissance POSITIVE | Puissance NEGATIVE
Interprétation du signe |  | 
Comportement réel du dipôle |  | 
Puissance reçue par D
Puissance fournie au circuit
RECEPTEUR
GENERATEUR
GENERATEUR
RECEPTEUR
Puissance reçue par D
Puissance fournie au circuit
Flèches U et I de sens opposés
Flèches U et I de même sens
La puissance électrique P échangée par un dipôle est égale au produit de la tension U à ses bornes par l’intensité I du courant électrique qui la traverse.
P = U x I
en Volt
en Ampère
en Watt (1 W = 1 V.A)

## Slide 35
 | Puissance POSITIVE | Puissance NEGATIVE
Interprétation du signe |  | 
Comportement réel du dipôle |  | 
GENERATEUR
RECEPTEUR
Puissance reçue par D
Puissance fournie au circuit
Flèches U et I de même sens
Il existe bien des dipôles qui se comportent comme des générateurs à un instant et qui se comportent comme des récepteurs à un autre instant (exemples : les condensateurs, les batteries …).
b/ Energie électrique
Définition :
Il existe une autre unité d’énergie : le wattheure (Wh) qui correspond à la quantité d’énergie transférée avec une puissance de 1 W pendant 1 h, soit : 1 Wh = 3600 J.
L’énergie électrique Eél échangée par un di-pôle est égale au produit de la puissance électrique P qu’il échange par la durée Dt de son fonctionnement
Eél = P × Dt
en Watt
en Seconde
en Joule (1 J = 1 W.s)

## Slide 36
b/ Energie électrique
Il existe une autre unité d’énergie : le wattheure (Wh) qui correspond à la quantité d’énergie transférée avec une puissance de 1 W pendant 1 h, soit : 1 Wh = 3600 J.
2) Comportement de certains dipôles
a/ Le conducteur ohmique
 Expression de la puissance échangée par un conducteur ohmique :
P = U × I
R × I² > 0
 P = (R × I) × I
 P = R × I²
 Interprétation du signe :
Donc, en convention récepteur, cela signifie que le conducteur ohmique reçoit réellement cette puissance électrique : il se comporte donc réellement comme un récepteur.
Définition :
L’énergie électrique Eél échangée par un di-pôle est égale au produit de la puissance électrique P qu’il échange par la durée Dt de son fonctionnement
Eél = P × Dt
en Watt
en Seconde
en Joule (1 J = 1 W.s)
(en convention récepteur)

## Slide 37
a/ Le conducteur ohmique
Cette puissance dite « par effet JOULE » est ensuite dissipée sous forme de transfert thermique au milieu extérieur.
Grille-pain / Bouilloire / Radiateurs électriques / Plaques de cuisson électriques
(échauffement de n’importe quel appareil électrique)
 En quoi cette puissance est-elle ensuite transformée ?
 Citer des applications de la vie courante où ce phénomène a lieu :
 Expression de la puissance échangée par un conducteur ohmique :
P = U × I
R × I² > 0
 P = (R × I) × I
 P = R × I²
 Interprétation du signe :
Donc, en convention récepteur, cela signifie que le conducteur ohmique reçoit réellement cette puissance électrique : il se comporte donc réellement comme un récepteur.
(en convention récepteur)

## Slide 38
b/ La source de tension réelle
 Rappeler la relation entre UAB, E, R et I :
Cette puissance dite « par effet JOULE » est ensuite dissipée sous forme de transfert thermique au milieu extérieur.
Grille-pain / Bouilloire / Radiateurs électriques / Plaques de cuisson électriques
(échauffement de n’importe quel appareil électrique)
 En quoi cette puissance est-elle transformée ?
 Citer des applications de la vie courante où ce phénomène a lieu :
- App 18 :
UAB = E – UR
UAB = E – R × I
(loi d’Ohm en convention récepteur)
 Exprimer la puissance fournie par le générateur réel en fonction de deux autres puissances :
On multiplie la relation précédente par I
UAB × I = E × I – R × I 2
(Convention GENERATEUR
pour uAB et E)

## Slide 39
b/ La source de tension réelle
 Rappeler la relation entre UAB, E, R et I :
- App 18 :
UAB = E – UR
UAB = E – R × I
(loi d’Ohm en convention récepteur)
UAB × I = E × I – R × I 2
Puissance reçue (puis dissipée par effet Joule) par la résistance interne R du générateur REEL
Puissance réellement fournie par le générateur REEL
Puissance que fournirait le générateur s’il était IDEAL
 Exprimer la puissance fournie par le générateur réel en fonction de deux autres puissances :
On multiplie la relation précédente par I
(Convention GENERATEUR
pour uAB et E)
Grille-pain / Bouilloire / Radiateurs électriques / Plaques de cuisson électriques
(échauffement de n’importe quel appareil électrique)
 Citer des applications de la vie courante où ce phénomène a lieu :

## Slide 40
On multiplie la relation précédente par I
3) Bilan de puissance dans un circuit électrique
- App 19 : Un générateur réel, de f.e.m. E et de résistance interne r, alimente un conducteur ohmique de résistance R.
 Donner la relation existant entre E, r, R et I :
Loi des mailles : E – ur – uR = 0
 E – r × I – R × I = 0
(Lois d’Ohm en
convention récepteur)
UAB × I = E × I – R × I 2
Puissance reçue (puis dissipée par effet Joule) par la résistance interne R du générateur REEL
Puissance réellement fournie par le générateur REEL
Puissance que fournirait le générateur s’il était IDEAL
 Exprimer la puissance fournie par le générateur idéal en fonction de deux autres puissances :
On multiplie tout par I :
E × I – r × I² – R × I² = 0

## Slide 41
 Exprimer la puissance fournie par le générateur idéal en fonction de deux autres puissances :
On multiplie tout par I :
Puissance fournie par le générateur de tension idéal
Puissance reçue (puis dissipée par effet Joule) par la résistance interne r du générateur réel
Puissance reçue (puis dissipée par effet Joule) par le conducteur ohmique de résistance R
  E × I = r × I² + R × I²
E × I – r × I² – R × I² = 0
3) Bilan de puissance dans un circuit électrique
- App 19 : Un générateur réel, de f.e.m. E et de résistance interne r, alimente un conducteur ohmique de résistance R.
 Donner la relation existant entre E, r, R et I :
Loi des mailles : E – ur – uR = 0
 E – r x I – R x I = 0
(Lois d’Ohm en
convention récepteur)
Généralisation : Puissances fournies = Puissance reçues