## Slide 1
CPGE – Lycée Fabert – METZ
Sciences Industrielles pour l’Ingénieur
STATIQUE DU SOLIDE
STRUCTURATION : Modélisation des Actions Mécaniques (niv. 1)
Thème et compétences abordées
Objectif(s) :
    Modélisations des actions mécaniques sous forme de torseur
Thème(s) : | Statique
Compétences : | 
B06 | Associer un modèle à une action mécanique et au contact entre deux solides, à l'aide d'un torseur d'action mécanique
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 2
2
Une action mécanique est définie comme étant toute cause pouvant :
- maintenir un solide au repos ;
- créer ou modifier un mouvement ;
- déformer un solide.
Définition
Chaîne d’énergie
ALIMENTER
DISTRIBUER
CONVERTIR
TRANSMETTRE
Action
Chaîne d’énergie
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 3
Le torseur d’action mécanique est constitué d’une résultante représentant la force et d’un moment représentant le moment ou couple.
Un terme non nul dans le torseur d’action mécanique signifie que le solide 2 peut exercer une action mécanique sur le solide 1 et réciproquement.
Torseur d’action mécanique : expression
=
3
Torseur d’action mécanique
L’outil mathématique principalement utilisé pour décrire une action mécanique est le torseur. Il permet de décrire de façon globale les actions mécaniques appliquées aux solides.
Outil de représentation des actions mécaniques
Résultante en Newton (N)
Forme à privilégier
Deux types d’actions mécaniques vont être utilisés pour les classifier :
- les actions mécaniques à distance ;
- les actions mécaniques de contact.
Différents types d’actions mécaniques
Moment en Newton Mètre (N.m): expression dépendant du point d’écriture P du torseur
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 4
4
Action mécanique de pesanteur
Les actions mécaniques à distance :
  action magnétique créée par un aimant ;
  action électrique qui attire la poussière sur les écrans ;
  action mécanique de pesanteur ;
  …
Action mécanique à distance
Action mécanique associée à la pesanteur
Définition : Le champ de pesanteur est le champ attractif qui s'exerce sur tout corps doté d'une masse au voisinage de la Terre ou d'un autre astre.
Définition : La force à laquelle est soumis un corps en raison de la pesanteur est appelée le poids.
Expression de la pesanteur :
La pesanteur est modélisée par une force verticale appliquée au centre d’inertie G, dirigée vers le bas dont la norme s’écrit :
,
où représente la masse du solide S, l’accélération de la pesanteur (en m/s²) et le vecteur associé à la verticale (dirigée vers le haut).
Torseur associé :
Pesanteur
Gravité
Gravité

## Slide 5
La force de pression s’exerçant sur une paroi s’applique selon la normale à cette paroi en son centre et a pour norme :
où est la force de pression (en N), la pression exercée par le fluide (en Pa), un élément de surface sur laquelle s’applique la pression (en m²) et la normale à la surface .
Dans le cas d’une paroi plane, la force de pression devient :
,
où est la force de pression (en N), la pression exercée par le fluide (en Pa), la surface sur laquelle s’applique la pression (en m²).
Dans les autres cas, on calcule l’intégrale sur la surface considérée S en utilisant les paramétrages polaire ou sphérique selon la configuration.
Le torseur associé s’écrit dans le cas d’une surface plane :
Action mécanique associée à l’action d’un fluide : action sur une paroi
Force de pression
Action mécanique exercée par un fluide
5

## Slide 6
Poussée d’Archimède
Définition :
La poussée d’Archimède est définie de la façon suivante :
Tout corps plongé dans un fluide au repos subit une force verticale, dirigée de bas en haut, appliquée au centre de masse G, opposée à l’action de pesanteur et de norme égale au poids du volume de fluide déplacé.
Le torseur associé à cette action mécanique est de la forme :
où est la masse volumique du fluide (en ), le volume de fluide déplacé (en ) et l’accélération de la pesanteur ().
Action mécanique associée à l’action d’un fluide: poussée d’Archimède
Action mécanique exercée par un fluide
6

## Slide 7
Ressort
Ressorts
Définition : Organe mécanique élastique qui lorsqu’il subit des déformations génère une action mécanique tendant à lui rendre sa forme initiale.
On distingue deux types de ressort :
- ressort de traction compression,
- ressort de torsion.
Ressorts traction compression
Action mécanique associée à un ressort de traction / compression
Caractéristiques des ressorts :
- longueur à vide (en m) ;
- raideur k (en N/m).
Effort généré par un ressort de traction/compression :
Possibilité de précharger les ressorts en imposant un
déplacement initial par rapport à la longueur à vide, soit :
L’effort développé par le ressort s’écrit alors :
ou encore sous forme d’un torseur
Longueur à vide
Ressort en compression
Ressort en traction
Longueur
Longueur
Longueur à vide
7
Action mécanique développée par ressorts

## Slide 8
Ressorts torsion
Action mécanique associée à un ressort de torsion
Caractéristiques des ressorts :
- angle à vide (en rad) ;
- raideur k (en N/rad).
Couple généré par un ressort de torsion :
Possibilité de précharger les ressorts en imposant une
rotation initiale par rapport à l’angle à vide, soit :
L’effort développé par le ressort s’écrit alors :
ou encore sous forme d’un torseur
Modélisation de l’action mécanique associée à un ressort de traction/compression ou torsion
Toujours vérifier que l’action mécanique générée par le ressort s’oppose au déplacement imposé
8
Action mécanique développée par ressorts

## Slide 9
Moteur
L’action mécanique développée par un moteur est un couple appliqué sur l’axe moteur.
Le torseur associé à cette action mécanique, appelé torseur couple, est de la forme :
.
L’unité d’un couple moteur est : N.m
Action mécanique associée à un actionneur : moteur
L’action mécanique développée par un vérin est une force appliqué sur l’axe du vérin.
Le torseur associé à cette action mécanique, appelé glisseur, est de la forme :
.
L’unité d’une force de vérin est : N
Action mécanique associée à un actionneur : vérin
Vérin
Action mécanique développée par un actionneur
9

## Slide 10
Action mécanique entre deux solides
La transmission de puissance dans les mécanismes s’effectue par l’intermédiaire de contact entre solides.
La modélisation des actions mécaniques induites par ces contacts dépend des hypothèses associées à ces contacts.
Ainsi, selon l’étude menée et les objectifs visés, différentes hypothèses vont être retenues pour modéliser les actions mécaniques mises en jeu dans un mécanisme, à savoir :
- hypothèse n°1 : solides indéformables ou déformables ;
- hypothèse n°2 : contact avec frottement ou sans frottement ;
- hypothèse n°3 : nature du contact entre les deux solides.
action mécanique de contact entre solides
Solides indéformables et contact sans jeu et frottement
Liaisons normalisées
Solides indéformables et contact ponctuel avec frottement
Lois de Coulomb
Solides déformables et contact sans frottement
contact ponctuel
contact linéique
10
Lois de Hertz

## Slide 11
11
Liaisons normalisées
Liaison encastrement ou complète
Liaisons à 0 degré de liberté
Représentations schématiques
Torseur action mécanique
=
Hypothèses : Solides indéformables et contact sans jeu et sans frottement
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 12
Représentations schématiques
Torseur action mécanique
12
Représentations schématiques
O
Liaison pivot d’axe (O,)
Représentations schématiques
Liaison glissière de direction
O
Liaisons à 1 degré de liberté
Torseur action mécanique
Liaisons normalisées
=
=
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 13
Représentations schématiques
Liaison hélicoïdale d’axe (O,)
Liaisons à 1 degré de liberté
O
13
Torseur action mécanique
: pas (m/tr)
Liaisons normalisées
=
pas à droite : , pas à gauche :
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 14
Liaisons à 2 degrés de liberté
Représentations schématiques
Liaison pivot glissant d’axe (O,)
O
Représentations schématiques
Liaison sphérique à doigt de centre O, d’axe (O,) et de normale (O, )
O
O
14
Torseur action mécanique
Torseur action mécanique
Liaisons normalisées
=
=
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 15
Représentations schématiques
Liaison sphérique ou rotule de centre O
Liaisons à 3 degrés de liberté
O
O
Représentations schématiques
Liaison appui plan de normale (O,)
O
15
Torseur action mécanique
Torseur action mécanique
Liaisons normalisées
=
=
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 16
Représentations schématiques
Liaison sphère cylindre ou linéaire annulaire d’axe (O,)
Liaisons à 4 degrés de liberté
Représentations schématiques
Liaison linéaire rectiligne d’axe (O, ) et de normale
O
16
Torseur action mécanique
Torseur action mécanique
Liaisons normalisées
=
=
O
O
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 17
Représentations schématiques
Liaison sphère plan ou ponctuelle de normale (O, )
Liaisons à 5 degrés de liberté
17
Torseur action mécanique
Liaisons normalisées
=
O
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 18
Les torseurs d’actions mécaniques définis décrivent la transmission des actions mécaniques dans le cas d’un problème spatial (3D) décrit à l’aide de 6 composantes.
Un certain nombre de problèmes de statique peut être simplifié et décrit à l’aide d’une représentation plane (2D). Ainsi, dans ce cas de figure, il est utile de savoir simplifier les torseurs mécaniques.
Action mécanique associée aux liaisons normalisées :
Liaisons normalisées
Règles de simplification :
Liaison pivot glissant d’axe (O, )
Représentation spatiale
O
Représentation plane
Conserver les 0 décrivant les spécificités de la liaison dans le torseur simplifié (2D)
1
Identifier le plan d’étude choisi, par exemple ici (O,,)
2
Simplifier l’expression de la résultante de telle sorte que le vecteur associé à la résultante soit inclus dans le plan (O,,) ou encore la projection orthogonale au plan considéré (O,,) de la résultante soit nulle :
ou
3
Simplifier l’expression du moment de telle sorte qu’un couple appliqué selon une direction ne ‘’déforme’’ pas le plan d’étude ou encore le seul couple admissible dans une étude plane est porté par la direction orthogonale au plan d’étude (O,,) :
ou et ou
4
18

## Slide 19
Liaisons normalisées
Q2. Donner le torseur d’action mécanique pour les différentes liaisons proposées et les différents plans d’étude :
• liaison pivot d’axe (O, ) et plan d’étude (O,,)
• liaison ponctuelle de normale (O, ) et plan d’étude (O,,)
• liaison sphère cylindre d’axe (O,) et plan d’étude (O,,)
• liaison glissière de direction et plan d’étude (O,,)
Liaison pivot d’axe (O,) et plan d’étude (O,,)
Représentation spatiale
O
Représentation plane
Liaison ponctuelle (O,) et plan d’étude (O,,)
Représentation spatiale
Représentation plane
O
Liaison sphère cylindre d’axe (O,) et plan d’étude
(O,,)
Représentation spatiale
Représentation plane
O
O
Liaison glissière de direction et plan d’étude
(O,,)
Représentation spatiale
Représentation plane
O
Q1. Donner le torseur d’action mécanique pour les différentes liaisons proposées dans l’espace
19

## Slide 20
Hypothèses : solides indéformables et contact ponctuel avec frottement
Lorsque deux solides sont en contact, la création d’un déplacement relatif en translation ou en rotation induit l’apparition d’un phénomène appelé frottement. Ce phénomène de frottement, né de l’interaction entre les deux solides, va s’opposer au mouvement relatif créé.
Lorsque ce phénomène de frottement est suffisamment important pour empêcher tout mouvement relatif entre les deux solides, on parle alors d’adhérence.
On distingue deux types de frottement :
- les frottements secs qui ont la particularité d’être indépendants de la vitesse de glissement entre les deux solides. Ils sont modélisés à l’aide des lois dites de Coulomb ;
- les frottements visqueux, eux, qui sont caractérisés par une norme dépendant de la vitesse relative.
Action mécanique associée au contact entre deux solides :
20

## Slide 21
Lois de Coulomb
Frottement de Coulomb
Les conditions de glissement et d’adhérence décrites dans les lois de Coulomb dépendent de la pression de contact entre les solides, contact qui est considéré comme ponctuel.
I : point de contact entre les solides 1 et 2
π : plan tangent au contact entre les solides 1 et 2 passant par le point I
: normale au plan tangent π au point I
S : surface de contact, réduite à un point ici
I
Solide 2
Solide 1
Au niveau du contact entre les solides 1 et 2 en I, il existe donc un effort , dépendant de la pression de contact et dirigé selon la normale au contact .
Considérons maintenant une vitesse relative entre les solides 1 et 2 définie au point I et notée .
Les lois de Coulomb disent, alors, que les frottements entre les solides 1 et 2 sont modélisables par une action tangentielle, notée , dont les caractéristiques sont :
- appartient au plan tangent π ou encore est perpendiculaire à ;
- est opposé au vecteur vitesse , traduisant bien que l’effort de frottement s’oppose au déplacement relatif des solides 1 et 2.
L’introduction de cet effort tangentiel conduit à définir un effort de contact , défini par :
= +
Lois de Coulomb
21

## Slide 22
Lois de Coulomb
Frottement de Coulomb
I : point de contact entre les solides 1 et 2
π : plan tangent au contact entre les solides 1 et 2 passant par le point I
: normale au plan tangent π au point I
S : surface de contact réduite à un point ici
I
Solide 2
Solide 1
Les conditions de frottement au niveau du point de contact I sont définies à l’aide d’un coefficient , appelé coefficient de frottement.
Plus le coefficient de frottement est faible, plus l’angle est petit, plus le volume du cône de frottement est faible ce qui traduit au niveau du point de contact que les frottements sont faibles et donc que le contact est de bonne qualité du point de vue des pertes énergétiques par frottement.
 | sec | lubrifié
Contact acier/acier |  | 
Contact acier/bronze |  | 
Contact pneu/route |  | 
 | sec | lubrifié
Contact acier/acier |  | 
Contact acier/bronze |  | 
Contact pneu/route |  | 
ϕ
Il est défini par la relation où est le demi-angle au sommet d’un cône, appelé cône de frottement, qui décrit les conditions limite conduisant à l’apparition d’une vitesse de glissement entre les deux solides en contact.
Ce coefficient de frottement traduit la qualité du contact entre les deux solides.
Le tableau ci-dessous regroupe quelques valeurs de coefficients de frottement couramment rencontrés en SII :
Lois de Coulomb
22

## Slide 23
Lois de Coulomb
Frottement de Coulomb
I
Au niveau du point de contact I, un coefficient de frottement étant défini à partir de la connaissance des matériaux en contact, un cône de frottement est introduit.
ϕ
ϕ
cas n°1
Deux cas remarquables au niveau de l’effort de contact :
- cas n°1 : l’effort de contact est à l’intérieur du cône de frottement donc il y a adhérence, la vitesse de glissement est nulle ;
cas n°2
- cas n°2 : l’effort de contact est sur le cône de frottement (qui définit les conditions limite de glissement) donc il y a glissement, la vitesse de glissement est non nulle.
Lois de Coulomb
23

## Slide 24
Lois de Coulomb
L’action de frottement tangentielle s’oppose au déplacement :
Frottement de Coulomb : traduction mathématique
Deux cas remarquables à considérer
I
ϕ
à l’intérieur du cône de frottement
Adhérence
cas n°1
cas n°1
Relation entre les composantes de l’effort de contact:
coefficient d’adhérence
Relation entre les composantes de l’effort de contact:
coefficient de frottement
Lois de Coulomb
ϕ
Glissement
cas n°2
cas n°2
sur le cône de frottement
L’action de frottement tangentielle s’oppose au déplacement :
L’action de frottement tangentielle et la vitesse de glissement sont colinéaires :
24
tangentielle s’oppose au déplacement :
Utilisation des lois de Coulomb
Hypothèse: on se place à la limite du glissement
Juste avant l’apparition du glissement pour , on a l’équation :
juste après l’apparition du glissement pour , on a l’équation :
offre une équation supplémentaire lors de la résolution d’un problème de statique ou dynamique

## Slide 25
les frottements visqueux, eux, qui sont caractérisés par une norme dépendant de la vitesse relative.
Action mécanique associée au contact entre deux solides : frottement visqueux
Les frottements visqueux, contrairement aux frottements définis par les lois de Coulomb sont caractérisés par une norme dépendant de la vitesse relative.
Dans le cas d’un mouvement relatif de translation, la force de frottement visqueux s’écrit :
,
où est le coefficient de frottement visqueux (en N/m/s), la norme (en m/s) et la direction de la vitesse relative au niveau du contact entre les deux solides.
Dans le cas d’un mouvement relatif de rotation, le couple de frottement visqueux s’écrit :
,
où est le coefficient de frottement visqueux (en N.m/rad/s), la norme (en rad/s) et la direction de la vitesse de rotation relative au niveau du contact entre les deux solides.
Les frottements fluides ainsi définis sont utilisés pour modéliser des phénomènes dissipatifs présents dans les systèmes et pour décrire le comportement des amortisseurs.
25
Amortisseurs
linéaire
rotatif