## Slide 1
CPGE – Lycée Fabert – METZ
Sciences Industrielles pour l’Ingénieur
STATIQUE DU SOLIDE
STRUCTURATION : Principe Fondamental de la Statique
Thème et compétences abordées
Objectif(s) :
      Mettre en œuvre le Principe Fondamental de la Statique
Thème(s) : | Statique
Compétences : | 
B06 | Associer un modèle à une action mécanique et au contact entre deux solides, à l'aide d'un torseur d'action mécanique
B08 | Appliquer le principe fondamental de la statique
C2 | Proposer une démarche d'ordonnancement (analytique ou graphique) pour déterminer une action motrice ou résistante, ou des inconnues de liaison dans un cas statique
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 2
02
La statique est la partie de la partie de la mécanique qui permet d’étudier le comportement de systèmes matériels au repos (vitesse nulle) ou en mouvement uniforme (vitesse constante).
Définition
Chaîne d’énergie
ALIMENTER
DISTRIBUER
CONVERTIR
TRANSMETTRE
Action
Chaîne d’énergie
La statique est un cas particulier de la dynamique qui est dédiée à l’étude des systèmes matériels dont le mouvement est quelconque MAIS la démarche de résolution est identique d’où l’importance de cette démarche.
Cas particulier
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 3
Expression vectorielle du PFS
Énoncé du Principe Fondamental de la Statique
PFS sous forme torsorielle
Théorème de la résultante statique
Théorème du moment statique
Un système matériel S est en équilibre par rapport à un repère R si la somme des torseurs des actions mécaniques extérieures s’appliquant sur S est égale au torseur nul :
Principe Fondamental de la Statique
Expression mathématique sous forme torsorielle du PFS au point P :
L’écriture de la somme des torseurs d’actions mécaniques IMPOSE que chacun des torseurs soit écrit au même point P.
3
écrit au point P
indépendant du point P
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 4
PFS sur aile d’avion
Encastrement en O
Soit un avion de ligne.
Lors de la conception de cet avion, il est nécessaire de dimensionner la liaison entre la carlingue de l’avion et l’aile.
La démarche d’écriture du PFS est basée sur le graphe de liaisons sur lequel doivent ABSOLUMENT apparaître les actions extérieures.
Démarche d’écriture du Principe Fondamental de la Statique
Écriture du Principe Fondamental de la Statique
4
Avion
Aile
1
Définition de la frontière d’isolement
À partir de l’analyse du graphe des liaisons, l’aile est isolée.
2
Inventaire des actions mécaniques appliquées au système isolé
• en G pesanteur : connu ;
• en A action de l’air sur l’aile : = connu.
3
Écriture du PFS sous forme torsorielle au point O
+ + =
• en O liaison encastrement : ;
Encastrement en O
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 5
Démarche d’écriture du Principe Fondamental de la Statique
PFS sur aile d’avion
5
4
Expression des torseurs au point O
• Action de l’air sur l’aile :
Pour pouvoir additionner des torseurs, il est nécessaire qu’ils soient écrits au même point à l’aide des champs de torseurs.
• Pesanteur :
;
• en O liaison encastrement :
Écriture du Principe Fondamental de la Statique
Avion
Aile
Encastrement en O
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 6
Démarche d’écriture du Principe Fondamental de la Statique
PFS sur aile d’avion
6
5
Écriture du PFS au point O
Théorème de la résultante statique :
6
Expression des théorèmes généraux
7
Résolution et expression des inconnues statiques
Les valeurs numériques associées aux différentes composantes de la liaison entre la carlingue et l’aile permettront de choisir et dimensionner la liaison encastrement.
Écriture du Principe Fondamental de la Statique
Avion
Aile
Encastrement en O
Théorème du moment statique en O :
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 7
Résolution d’un problème de statique
2 problématiques possibles
Résolution d’un problème de statique : Ordonnancement
La résolution d’un problème de statique permet de répondre à deux types de problématiques :
Problématique n°1
Dimensionner les liaisons afin de pouvoir résister aux actions mécaniques extérieures
Détermination des inconnues de liaison en fonction des actions mécaniques extérieures et des actions mécaniques générées par les actionneurs
Problématique n°2
Dimensionner les actionneurs afin d’obtenir le comportement statique attendu
Détermination des actions mécaniques générées par les actionneurs en fonction des actions extérieures
7
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 8
Résolution d’un problème de statique
Méthode directe :
Isolement de chacune des pièces séparément + écriture des 6 équations scalaires (3 si problème plan) associées au PFS et résolution du système d’équations constitué des 6 x n (3 x n si problème plan) où n est le nombre de pièces du mécanisme hors bâti.
2 méthodes
Méthode directe
Méthode par ordonnancement
Résolution d’un problème de statique : Ordonnancement
Pour répondre aux problématiques énoncées précédemment, deux méthodes de résolution sont envisageables :
Méthode par ordonnancement :
Définition d’un ordonnancement :
Succession d’isolements et d’écriture de PFS organisée et réfléchie permettant de déterminer des actions mécaniques en minimisant les efforts et en optimisant les chances de réussite.
Méthode basique, chronophage et souvent qui n’aboutit pas : à éviter absolument
Cette démarche peut être utilisée quand on souhaite déterminer l’ensemble des inconnues de liaison.
8
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 9
Solide soumis à deux glisseurs
3
B
A
Démarche de résolution d’un problème de statique par ordonnancement
Résolution d’un problème de statique : Ordonnancement
4
Identification, sur le graphe des liaisons, des solides ou ensemble de solides soumis à deux glisseurs et résolution afin de diminuer le nombre d’inconnues
Les résultantes des deux glisseurs sont :
- portées par la droite passant les points d’application des glisseurs ;
droite (AB)
- opposées ;
- de norme égale.
Traduction mathématique :
Problème soluble si nb équations ≥ nb inconnues
Direction connue
Seule inconnue restante : la norme
Donc le torseur de la liaison rotule 23, par exemple, devient :
1
Construire le graphe de liaisons du système, Faire apparaître les caractéristiques spécifiques à chacun des liaisons (point, axe)
Graphe de liaisons
0
1
2
3
Rotule (A)
Rotule (B)
Pivot (A,
Pivot (B,
Faire apparaître les actions mécaniques extérieures et intérieures appliquées au système
Exemples : pesanteur, ressort, amortisseur, moteur, vérin, …
2
3
Inventaire des inconnues et vérification de la solvabilité du problème posé
3 inc
3 inc
1 inc
0 inc
1 inc
5 inc
5 inc
2 inconnues de moins dans le bilan
1 inc
1 inc
X
X
9
Rappel :
Un glisseur est un torseur dont le moment est nul au point d’écriture de l’action mécanique : .
Ce type de torseur permet de modéliser les actions mécaniques associées à une liaison ponctuelle, une liaison rotule dans l’espace ou encore une liaison pivot dans le plan dont l’axe de la pivot est normal au plan d’étude.
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 10
Démarche de résolution d’un problème de statique par ordonnancement
Résolution d’un problème de statique : Ordonnancement
5
Choix de la succession d’isolements de solides soumis à des actions mécaniques dont le nombres d’inconnues statiques est inférieur ou égal à 6 permettant d’exprimer la relation entre l’action mécanique recherchée et l’action mécanique connue.
Complément méthodologique : choix du point d’écriture du théorème du moment statique
2 cas majeurs
Système présentant une symétrique
Système quelconque
Le PFS est écrit au centre de symétrie
Le PFS est écrit au point de la liaison possédant le plus d’inconnues statiques
Rappel : l’écriture du théorème de la résultante statique est indépendante du point d’écriture choisi.
Complément méthodologique : choix du théorème à écrire
Relation recherchée fait intervenir un couple ou un moment
Théorème du moment statique uniquement
Relation recherchée fait intervenir un effort
Théorème de la résultante statique
Théorème du moment statique
10