## Slide 1
CPGE – Lycée Fabert – METZ
Sciences Industrielles pour l’Ingénieur
SLCI – DIAGRAMMES ET GRAPHIQUES
Lycée
Cormontaigne
STRUCTURATION : SLCI – Diagrammes et Graphiques
Thème et compétences abordées
Objectif(s) : rappels sur la lecture de diagrammes et les démarches de tracé en fréquentiel
Temps estimé : 30 min
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 2
01
Monde « temporel »
,
Monde « fréquentiel »
équations différentielles
fonction de transfert ou transmittances
1
Démarche graphique – en général
lorsqu’on travaille en temporel, on impose toutes les entrées et perturbations du système en boucle fermée et on cherche s(t) générée par toutes les entrées.
lorsqu’on travaille en fréquentiel, on s’intéresse à l’impact de chacune des entrées sur la sortie grâce aux fonctions de transfert (on traite chaque entrée indépendamment comme si toutes les autres étaient nulles) et l’on trace, pour chaque entrée, le gain et la phase de la fonction de transfert en fonction de ω.
2
perturbations
PERTURBATIONS
on ne trace pas E ni S, mais bien la fonction de transfert !
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 3
05
1) Tracé de diagrammes de Bode
Diagrammes asymptotiques : « 6 briques de base »
ω (log)
ω (log)
GdB
φ
ω (log)
ω (log)
GdB
φ
Intégrateur pur
b
1er ordre
d
ω (log)
ω (log)
GdB
φ
Gain pur
a
0 dB
0 dB
0 dB
1/τ
1/τ
1/τ
-π/2
-π/2
Rmq : si K < 1, 20.log(K) < 0
  si K > 1, 20.log(K) > 0
φ = -π/2
pente -20dB/déc
Démarche de tracé d’un diagramme asymptotique
1
2
Constat : quasiment toutes les transmittances vues en CPGE sont décomposables en ‘’produits’’ ou ‘’quotients’’ de « briques de base » et de 2nd ordre ( voir capsule SLCI – identification pour les détails)
Le diagramme de Bode d’un ‘’produit’’ de transmittances est la somme des diagrammes de Bode de chacun pris séparément !
-π/4
ω (log)
ω (log)
GdB
φ
Dérivateur pur
c
0 dB
1/τ
π/2
φ = π/2
pente 20dB/déc
ω (log)
ω (log)
GdB
φ
2nd ordre
f
0 dB
-π
-π/2
φ = -π
pente -40dB/déc
pente -20dB/déc
φ = -π/2
20 log(K)
φ = 0
Point de passage OBLIGATOIRE pour le tracé réel
ω (log)
ω (log)
GdB
φ
1er ordre
e
0 dB
1/τ
1/τ
π/4
π/2
pente 20dB/déc
φ = π/2
Point de passage OBLIGATOIRE pour le tracé réel
Point de passage OBLIGATOIRE pour le tracé réel
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 4
03
1) Tracé de diagrammes de Bode
Détermination de GdB et φ
1
Remplacer p par jω dans l’expression de H(p) (j2 = -1)
Amplificateur du signal de commande :
modèle passe-bas du 2ème ordre
Asservissement d’un axe motorisé de machine d’analyse d’état de surface
2
Pour une transmittance H(p) simple
Par définition
Règles utiles ( complexes, réels) Pour le module :
Pour le log : ;
3
Par définition
Règles utiles Pour l’arctangente : Pour l’argument :
Rappel :
Re
Im
a
b
φ
Re
a
φ
Im
b
Si a > 0
Si a < 0
Rappel : Si
Remarque
Gare aux étourdis ! Il n’est pas rare de retrouver des j qui traînent dans les log ou les atan … c’est impossible !
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 5
04
Entraînement au calcul
Diagramme asymptotique d’un 1er ordre
On voit qu’à basse fréquence ( donc ), et
Passe-bas 1er ordre
Produit 2 1er ordre
Correcteur PI
Corr. avance de phase
Nom H(p) H(jω) GdB(ω) φ(ω)
Passe-haut 1er ordre
Transmittances classiques :
À haute fréquence ( donc ), et
1
2
π/2
Atan(x)
x
Rappel
π/4
1
0
 pente -20 dB/dec
1) Tracé de diagrammes de Bode
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 6
06
1) Tracé de diagrammes de Bode
Exemples :
Correcteur PI
Produit de 2 x 1er ordre
Correcteur à avance de phase
avec K < 1, τ1 < τ2
avec Ki > 1
GdB
φ
ωlog
1/τ2
1/τ2
1/τ1
1/τ1
-
1
superposer tous sauf gain
3
translater GdB de 20 log(K)
-
2
sommer les Bode (GdB et φ)
20log(K) < 0
-20 dB/dec
-20 dB/dec
-40 dB/dec
ωlog
Q2. Représenter le Bode asymptotique
Q3. Représenter le Bode asymptotique
GdB
φ
ωlog
ωlog
GdB
ωlog
1/aτ
φ
ωlog
$
Ki/Kp
Ki/Kp
-
1/aτ
1/τ
1/τ
-
-20 dB/dec
+20 dB/dec
0dB/dec
-20 dB/dec
+20 dB/dec
0dB/dec
20log() < 0
avec Kp < 1, a > 1
avec K < 1, τ1 < τ2
avec Kp > 1
avec Kp > 1, a > 1
Exemples :
Correcteur PI
Produit de 2 x 1er ordre
Correcteur à avance de phase
Remarque pratique pour vérifier son diagramme asymptotique
Il est intéressant de constater que
[le système a une asymptote de phase à (ℤ)] ssi [son asymptote en GdB a une pente de pente dB/décade]
Notamment :
pente GdB = 0 (constante)
pente GdB = -20 dB/décade
pente GdB = -40 dB/décade
ATTENTION : raisonnement valide uniquement pour les asymptotes !
20log() >0
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.