## Slide 1
Performances
Des Systèmes
Asservis

## Slide 2
Extraits du référentiel 1ère et 2ième année
Compétence visée | Savoir-faire associé
Proposer un modèle de connaissance et de comportement | Associer un modèle à une source d’énergie Associer un modèle aux composants d’une chaine d’énergie Associer un modèle aux composants d’une chaine d’information
Valider un modèle | Réduire l’ordre de la fonction de transfert selon l’objectif visé, à partir des pôles dominants qui déterminent la dynamique asymptotique du système
Procéder à la mise en œuvre d’une démarche de résolution analytique | Analyser la stabilité d’un système à partir de l’équation caractéristique Déterminer les paramètres permettant d’assurer la stabilité du système Relier la stabilité aux caractéristiques fréquentielles Prévoir les performances en termes de rapidité Relier la rapidité aux caractéristiques fréquentielles Déterminer l’erreur en régime permanent vis-à-vis d’une entrée en échelon ou en rampe (consigne ou perturbation) Relier la précision aux caractéristiques fréquentielles

## Slide 3
Illustration du cours : Roue Autonome ez-Wheel
Exigences à satisfaire :
Stabilité : Marge de phase ≥ 45°
Marge de gain ≥ 10dB
Précision : Erreur statique pour une vitesse Vcons en ligne droite ± 2%
Dépassement sur la vitesse aucun
Rapidité : Temps de réponse à 5% pour chaque consigne ≤ 0,3 s

## Slide 4
Illustration du cours : Roue Autonome ez-Wheel
Schéma-bloc de l’asservissement en vitesse :
Par le théorème de superposition :

## Slide 5
Généralités
(t)
correcteur
e(t)
s(t)
Système
capteur
consigne
S(p)
A(p)
B(p)
E(p)
Fonction de transfert en Boucle Fermée :
Structure générale d’un asservissement
S(p)
A(p)
B(p)
E(p)
(p)
S*(p)
Fonction de transfert en Boucle Ouverte :

## Slide 6
(t)
correcteur
e(t)
s(t)
Système
capteur
consigne
Illustration du cours : Roue Autonome ez-Wheel
Généralités

## Slide 7
Stabilité
Stabilité : condition sur les pôles de la FTBF
La partie réelle des pôles doit donc être
strictement négatives
pour que la réponse converge vers 0.
avec pi les pôles réels et ai ± j bi les pôles complexes conjugués
Dans le cas d’une réponse impulsionnelle, l’équation de la sortie peut s’écrire :
. avec pi les pôles et zi les zéros
Soit dans le domaine temporel :

## Slide 8
+
-
?
pn
an
an-2
an-4
…
pn-1
an-1
an-3
an-5
…
pn-2
…
…
Stabilité : Critère de Routh sur les pôles de la FTBF (hors prog)
soit D(p) = an pn + … + a0 : dénominateur de la FTBF
Condition n°1 : Pour que le système soit stable, il faut que tous les ai soient de même signe.
Condition n°2 : Le système est stable si tous les coefficients de la colonne des pivots sont positifs.
colonne des pivots
+
-
+
-
On décale d’une ligne
La seule étude du signe des coefficients de l’équation caractéristique
ne suffit pas si l’ordre est supérieur à 2 !
Stabilité

## Slide 9
Stabilité
K

GdB


-180°
-180°
-180°
stable
Plan de Bode
Le système est stable
en boucle fermée si,
pour la pulsation correspondant à  = -180°,
Stabilité : Critère de Revers dans Bode
instable
la courbe de gain
de la FTBO passe au
dessous du niveau 0 dB.
Tracé de la FTBO
Tracé de la FTBO
Tracé de la FTBO
Tracé de la FTBO

## Slide 10

GdB
K
Plan de Black
Le système est stable
en boucle fermée si,
en parcourant le lieu de transfert de la FTBO dans le sens des  croissants,
on laisse le point critique à droite.
Stabilité : Critère de Revers dans Black
-180°
Tracé de la FTBO
instable
Tracé de la FTBO
stable
Stabilité

## Slide 11
-180°
-180°
-180°
Mg
-180°
Mg
-1
1/Mg
Stabilité : Marge de gain
Mg = - 20 log |H(j -180°)|
On prend en général une marge de gain de 6 à 15dB.
Re(H(j)

GdB



GdB
Im(H(j)
Bode
Black
Nyquist
Stabilité

## Slide 12
Stabilité
-180°
1
M
-180°
M
-1
M
Stabilité : Marge de phase
M = 180° + arg (H(j1)) avec 1 telle que | H(j1)| = 1
On prend en général une marge de phase de 45°.
Re(H(j)

GdB



GdB
Im(H(j)
Bode
Black
Nyquist

## Slide 13
Stabilité
Illustration du cours : Roue Autonome ez-Wheel
Inutile d’étudier la stabilité pour les 2 entrées ; nous allons donc supposer que Cr(p) = 0
Marge de gain : MG ≥ 10dB
La phase de la FTBO tend vers – 180° donc :
- la marge de gain est non définie
ou - la marge de gain tend vers l’infini
Marge de phase : Mφ ≥ 45°

## Slide 14
e0
t
s
s(t)
e(t)
t
v
s(t)
Écart statique en position notée s e(t) = e0 u(t)
(p) = E(p) – B(p).S(p)
Écart statique en vitesse notée v e(t) = a t u(t)
(p) = E(p) – B(p).S(p)
Précision statique
en régime permanent
Précision

## Slide 15
Précision
La précision est caractérisée par l'écart entre la consigne et la sortie en régime permanent : elle augmente avec le gain statique de la FTBO
et est liée à la présence d'intégrateurs dans la BO.
e(t) | E(p) | écart statique |  = 0 |  = 1 |   2
u(t) | 1/p | s (en position) | 1/(1+K) | 0 | 0
t.u(t) | 1/p2 | v (en vitesse) |  | 1/K | 0
Classe de la FTBO
Précision statique

## Slide 16
Précision
Etude de la précision vis-à-vis de la consigne :
Erreur statique pour une vitesse Vcons en ligne droite ± 2%
Etude de la précision vis-à-vis de la perturbation :
Illustration du cours : Roue Autonome ez-Wheel

## Slide 17
Précision
Illustration du cours : Roue Autonome ez-Wheel
Dépassement sur la vitesse Aucun
L’équation caractéristique étant d’ordre 2,
il faut vérifier que le facteur d’amortissement soit supérieur ou égal à 1.
donne par identification

## Slide 18
Elle est définie par le temps de réponse du système soumis à un échelon d'amplitude e0.
En général, on prend le temps de réponse à 5%.
Rapidité
tr 5%
tr 5%
95% de la valeur finale
 5% autour de V.F.
Rapidité

## Slide 19
Rapidité
Rapidité
Pour un 1er ordre :
tr 5% = 3 T
avec T : constante de temps
Pour un 2nd ordre :
tr 5% mini pour m = 0,69 si dépassements autorisés
pour m = 1 sinon.
Si m = 0,69 alors tr 5% = 3 / ω0
Si m = 1 alors tr 5% = 5 / ω0

## Slide 20
Rapidité
Illustration du cours : Roue Autonome ez-Wheel
Objectif : Temps de réponse à 5% ≤ 0,3 s
Exigence vérifiée
Pour Kp = 224 :
Pour Kp = 525 :

## Slide 21
Influence des pôles de la FTBF sur la réponse
Influence des pôles
Les parties réelles des pôles (réels ou complexes) se retrouvent dans les termes exponentiels, et elles permettent de caractériser l’amortissement,
Les parties imaginaires des pôles complexes conjugués se retrouvent dans les pulsations des termes oscillants, et elles permettent de caractériser la rapidité (fréquence des oscillations).
Dans le cas d’une réponse impulsionnelle, l’équation de la sortie peut s’écrire :
avec pi les pôles réels et ai ± j bi les pôles complexes conjugués

## Slide 22
Influence des pôles de la FTBF sur la réponse
Lieu d’Evans
Influence des pôles

## Slide 23
Influence des pôles de la FTBF sur la réponse
Influence des pôles
La réponse d’un système linéaire est donc déterminée par la position de ses pôles dans le plan complexe :
un système du 10ème ordre a 10 pôles, sa réponse comporte au maximum 10 termes.
e0
t
s(t)
Zone d’influence
de tous les pôles
Zone d’influence
des pôles dominants
Les réponses lentes sont pénalisantes,
elles imposent donc la forme
de la réponse globale.

## Slide 24
Influence des pôles de la FTBF sur la réponse
Influence des pôles
Un système d’ordre élevé a en général un ou deux pôles dominants et se comporte donc comme un 1er ou un 2nd ordre ; on peut donc simplifier la transmittance d’un système d’ordre élevé en ne conservant que le ou les pôles dominants.

## Slide 25
Influence des pôles
Illustration du cours : Roue Autonome ez-Wheel
Prenons Kp = 49 :
Inutile d’analyser pour les 2 entrées ; nous allons donc
supposer que Cr(p) = 0.