## Slide 1
Systèmes à
Evènements Discrets
Séquentiels

## Slide 2
Extraits du référentiel
Compétence visée | Savoir-faire associé
Appréhender les analyses fonctionnelle et structurelle | Interpréter tout ou partie de l’évolution temporelle d’un système à partir des diagrammes de séquence et d’états
Proposer un modèle de connaissance et de comportement | Exprimer un fonctionnement par des équations logiques (ET, OU, NON)
 | Représenter tout ou partie de l’évolution temporelle sous forme de chronogramme
 | Décrire et compléter un algorithme représenté sous forme graphique
 | Coder une information
Mettre en œuvre un protocole expérimental | Réaliser une intégration et une dérivation sous une forme numérique (somme et différence)

## Slide 3
Définitions
Système combinatoire :
à chaque combinaison de valeurs des variables d'entrée est associée une et une seule combinaison de valeurs des variables de sorties.
Système séquentiel :
les sorties dépendent des entrées et de l'évolution antérieure du système. On utilise des variables internes qui mémorisent le passé du système.
e
s
t
t
Exemple :
S change de valeur chaque fois que l'entrée e passe de 0 à 1 et garde sa valeur dans tous les autres cas.
 C’est un système non combinatoire donc séquentiel
e = 1 et s = 1
e = 0 et s = 1
Définitions

## Slide 4
Les systèmes séquentiels nécessitent de mémoriser l’état antérieur,
appelé vecteur d’état et constitué de variables internes.
ei
sj
vk
Système
séquentiel
Sj = f(ei, Vk)
Le vecteur d’état
Définitions

## Slide 5
Diagramme de blocs internes d’un système à événements discrets
Représentation avec un ibd
Définitions

## Slide 6
Définitions
Exemple : commande TOR d’un moteur
2 boutons poussoir m (marche) et a (arrêt) commandent le fonctionnement d'un moteur que l’on caractérise par une variable logique de sortie M.
Le cahier des charges est le suivant :
le moteur doit démarrer si le bouton poussoir marche « m » est actionné,
une fois ce dernier relâché, le moteur doit continuer à tourner jusqu’à l’appui sur « a »,
en cas d’appui simultané sur les deux boutons, on privilégie l’arrêt du moteur.
Comment représenter ce fonctionnement ?
Exemple d’un moteur

## Slide 7
Exemple d’un moteur
Exemple : commande TOR d’un moteur
d’où l’équation logique
de M :
Besoin de mémoriser …
Définitions

## Slide 8
Elle a 2 entrées : Set et Reset
Elle peut avoir 2 sorties : Q et
Le composant élémentaire de la logique séquentielle : la bascule RS
Elle peut conserver la valeur binaire précédemment inscrite s’il n’y a pas de sollicitation extérieure
t
t
t
1
0
1
0
1
0
S
R
Q
Chronogramme partiel Bascule RS
S | R | Q+
1 | 0 | 
0 | 1 | 
0 | 0 | 
1 | 1 | 
Table de vérité bascule RS
S
R
Symbole bascule RS
Q
S | R | Q+
1 | 0 | 
0 | 1 | 
0 | 0 | 0
1 | 1 | 
S | R | Q+
1 | 0 | 1
0 | 1 | 
0 | 0 | 0
1 | 1 | 
S | R | Q+
1 | 0 | 1
0 | 1 | 
0 | 0 | 1
1 | 1 | 
S | R | Q+
1 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 0 | 1
1 | 1 | 
S | R | Q+
1 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 0 | 0
1 | 1 | 
S | R | Q+
1 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 0 | Q-
1 | 1 | 
Marche prioritaire :
*
1
Equation de la bascule RS
Arrêt prioritaire :
*
0
Equation bascule RS
Fonction mémoire
Fonction mémoire

## Slide 9
Fonction mémoire
S | R | Q1 | Q2
0 | 0 |  | 
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
Réalisations possibles :
1
1
S
R
Q1
Q2
avec des NOR
Arrêt prioritaire
Marche prioritaire
a | b | R
1 | 0 | 1
0 | 1 | 
0 | 0 | 
1 | 1 | 
a | b | R
1 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 0 | 1
1 | 1 | 
a
r
R
0 V
12 V
Mémoire câblée électromagnétique
a | b | R
1 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 0 | 1
1 | 1 | 1
a | b | R
1 | 0 | 1
0 | 1 | 
0 | 0 | 1
1 | 1 | 
a
r
R
0 V
12 V
a | b | R
1 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 0 | R-
1 | 1 | 1
a | b | R
1 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 0 | 0
1 | 1 | 
a
r
R
0 V
12 V
a
r
R
0 V
12 V
a
r
R
0 V
12 V
a
r
R
0 V
12 V
a
r
R
0 V
12 V
Réalisation d’une mémoire

## Slide 10
Machine d’état
La machine d’état à un nombre fini d’états
Elle peut être une entité matérielle
ou une entité conceptuelle comme un algorithme.
La machine d’état est un système à évènement discrets,
capable de mémoriser, traiter, restituer des données.
Les états d’un système se succèdent en fonction d’évènements.
Une machine d’état

## Slide 11
Présentation et formalisme :
il est utilisé pour décrire le comportement d’une machine d’état
A un instant donné, le système ne peut être que dans un seul état.
Le diagramme d’état
Diagramme d’états

## Slide 12
Les transitions :
A une transition peuvent être associés :
un évènement, et/ou une condition de garde, et/ou un effet (une action).
Il existe 4 types d’évènement :
Le message
L’appel
Le changement
L’évènement temporel
Les évènements peuvent être utilisés pour décrire
les interactions entre les différents blocs d’un système.
Évènement d’une transition
Diagramme d’états

## Slide 13
Les transitions :
A une transition peuvent être associés :
un évènement, et/ou une condition de garde, et/ou un effet (une action).
La condition de garde :
La condition de garde est une expression booléenne (ou fonction logique) faisant intervenir des entrées et / ou des variables internes.
Elle autorise le passage d’un état à un autre.
Il est possible d’utiliser les notations non booléennes
de front montant (↑) et front descendant (↓).
Condition de garde
Diagramme d’états

## Slide 14
Les transitions :
A une transition peuvent être associés :
un évènement, et/ou une condition de garde, et/ou un effet (une action).
L’effet :
L’effet associé à une transition est effectué lorsque la transition est franchie, il ne prend pas de temps et ne peut pas être interrompue.
Son exécution peut par exemple provoquer un changement d’état ou l’émission d’un ordre.
L’effet d’une transition
Diagramme d’états

## Slide 15
L’état initial :
L’état initial correspond à la création de l’instance du bloc
pour lequel le diagramme d’état est spécifié.
L’état final :
L’état final correspond à la destruction de cette instance de bloc.
Il peut y en avoir plusieurs dans un diagramme d’états ;
en effet, plusieurs scénarios peuvent être possibles pour mettre fin à un comportement.
État initial et final
Diagramme d’états

## Slide 16
Activités et actions associées :
A un état, on peut principalement rattacher :
une action d’entrée,
une activité,
une action de sortie.
Une activité peut être considérée comme une unité de comportement.
Elle prend du temps et peut être interrompue.
On la trouve à l’intérieur des nœuds du diagramme (mot clé « do »).
Une action ne prend pas de temps et ne peut pas être interrompue.
Son exécution peut par exemple provoquer un changement d’état, l’émission d’un ordre pour un pré actionneur ou un retour de valeur.
On peut les trouver dans les transitions (effet) ou
dans les états (mots clé « entry » ou « exit »).
Activité et action d’un état
Diagramme d’états

## Slide 17
L’état composite :
pour alléger l’écriture (et donc la lecture) d’un diagramme, un état dit composite regroupera plusieurs sous-états qui seront détaillés sur un autre diagramme (analyse descendante).
Un état composite peut contenir des régions dites orthogonales délimitées par un trait pointillé ;
dans chacune des régions, un seul état est actif.
L’état composite
Diagramme d’états

## Slide 18
Le diagramme d’état, synthèse
Diagramme d’états

## Slide 19
Exemple : commande TOR d’un moteur
2 boutons poussoir m (marche) et a (arrêt) commandent le fonctionnement d'un moteur.
Le cahier des charges est le suivant :
le moteur doit démarrer si le bouton poussoir marche « m » est actionné,
une fois ce dernier relâché, le moteur doit continuer à tourner jusqu’à l’appui sur « a »,
en cas d’appui simultané sur les deux boutons, on privilégie l’arrêt du moteur.
Exemple du moteur
Diagramme d’états

## Slide 20
Les pseudo-états :
Un pseudo-état est un élément de commande (sous forme de symboles spécifiques, en général entre les états) qui permet d’enrichir les diagrammes d’états.
Le formalisme SysML admet 9 pseudo-états :
« entry point »
permet de créer un point d’entrée du diagramme.
« exit point »
permet de créer un point de sortie vers un autre diagramme.
« terminate »
permet de terminer une séquence sans destruction de l’instance de bloc.
« choice »
sélection et convergence de séquences exclusives. Il est nécessaire qu’une condition située en aval soit vraie pour que l’évolution du système se poursuive. Les conditions de gardes doivent être exclusives. Le mot clé « else » peut être utilisé pour englober tout ce qui n’est pas décrit dans les autres expressions booléennes. Les conditions de garde situées en aval sont toutes évaluées une fois le pseudo-état atteint.
« junction »
idem au pseudo-état « choice », à la différence que pour qu’un chemin soit emprunté, toutes les conditions de garde situées en aval et en amont doivent être vraies. L’évaluation des conditions avales est réalisée avant que le pseudo-état soit atteint.
« fork » et « join »
divergence et convergence de séquences parallèles.
« shallow history »
permet à un état de niveau hiérarchique supérieur (état composite) de se souvenir du dernier sous-état, avant qu’il n’évolue vers un autre état.
« deep history »
idem que précédemment mais avec la propagation de l’historique à tous les sous-états composites de niveaux hiérarchiques inférieurs.
Les pseudo-états
Diagramme d’états

## Slide 21
Synthèse des pseudo-états
Diagramme d’états

## Slide 22
Diagramme d’états
Exemple : commande TOR d’un moteur
Le cahier des charges est identique au précédent mais …
On peut maintenant essayer de satisfaire à un complément de cahier des charges :
après cinq mises en route du moteur, le diagramme d’états conduit à son état final.
Exemple du moteur

## Slide 23
Fonctions et procédures
La décomposition d’un algorithme en fonctions et procédures permet :
de scinder une problématique générale en plusieurs problématiques élémentaires,
de pouvoir réutiliser des sous-programmes réalisant des tâches élémentaires.
Décomposition d’un algorithme
Structures Algo.

## Slide 24
Une procédure comporte une succession d’instructions mais ne renvoie rien.
Procédure et fonction
A la fin de l’exécution d’une fonction, il y a le retour d’une valeur, d’une liste, d’un objet, etc.
Structures Algo.

## Slide 25
Affectations
d’une valeur à une variable : cette action se fait en un temps nul.
Affectation
Structures Algo.

## Slide 26
Structure alternative conditionnelle
si …, alors faire …, sinon faire …
Exemple d’algorithme
Structures Algo.

## Slide 27
Structures Algo.
Structures répétitives itératives
pour variable = valeur initiale, jusqu’à valeur maximale, faire …
Exemple d’algorithme