## Slide 1
Dynamique
des
solides

## Slide 2
Extraits du référentiel
Compétence visée | Savoir-faire associé
Proposer un modèle de connaissance et de comportement | Déterminer le torseur dynamique d’un solide, ou d’un ensemble de solides, par rapport à un autre solide
Proposer une démarche de résolution | Proposer une démarche permettant la détermination de la loi de mouvement
 | Proposer une méthode permettant la détermination d’une inconnue de liaison
 | Choisir une méthode pour déterminer la valeur des paramètres conduisant à des positions d'équilibre
Procéder à la mise en œuvre d’une démarche de résolution analytique | Déterminer les inconnues de liaison ou les efforts extérieurs spécifiés dans le cas où le mouvement est imposé
 | Déterminer la loi du mouvement sous forme d'équations différentielles dans le cas où les efforts extérieurs sont connus

## Slide 3
Illustration du cours
Rugosimètre tridimensionnel
à grande vitesse
Ce capteur opto-mécanique est lui-même déplacé au-dessus de la surface à mesurer par une Unité de Translation (U.T.) à vitesse régulée, ce qui permet d’obtenir un « profil 2D », z fonction de x. La vitesse de déplacement visée par ce prototype est de 20 mm.s-1. Dans sa future version 3D, une seconde U.T. de direction y permettra de donner une image de la surface par une juxtaposition de profils 2D : on «scannera» la surface.

## Slide 4
Toujours commencer par l’étude des symétries !
Détermination du centre de gravité
- Méthode dite de Guldin :
G d’une courbe (1er th de Guldin) :
S = (2 π rG) . L
G d’une surface (2ème th de Guldin) :
V = (2 π rG) . S
(C)
rG
G

P)
(S)
rG
G

P)
Cinétique
- Méthode intégrale :
- Méthode barycentrique :

## Slide 5
Moments d’inertie d’un solide

u
M
dm
(S)
O
H
d
par rapport à un axe  :
par rapport à un point A :
Exemple : soit M un point de coordonnées (x, y, z) dans un repère
Cinétique

## Slide 6
Matrice d’inertie
Propriétés :
Cinétique

## Slide 7
Théorème de Huygens
G
u
(S)
A
d
Pour un moment d’inertie :
Pour une matrice d’inertie :
Cinétique

## Slide 8
Inertie de l’ensemble (3) :
- masse : m3 = 8g
- centre d’inertie :
- matrice d’inertie en (A) :
Détermination de la matrice d’inertie de l’ensemble (3) en son centre de gravité G3 par application du théorème de Huygens :
Théorème de Huygens
Cinétique

## Slide 9
Torseur cinétique
ou torseur des quantités de mouvement d'un système matériel E par rapport à R
Résultante cinétique ou quantité de mouvement
Moment cinétique en A par rapport à R
Cas particuliers :
Cinétique
Définition :
C(E/R) =

## Slide 10
Moment cinétique de (3) en G3 :
- masse : m3 = 8g
- centre d’inertie :
- matrice d’inertie en (A) :
Détermination du moment cinétique de l’ensemble (3) en son centre de gravité G3.
Première solution : utiliser le théorème de Huygens
Torseur cinétique
Cinétique

## Slide 11
Détermination du moment cinétique de l’ensemble (3) en son centre de gravité G3.
Deuxième solution : utiliser la relation de Varignon
Une des principales difficultés, en dynamique, est d’être capable
de choisir la stratégie la plus rapide.
Pour cela il faut beaucoup s’entraîner … à vous de jouer !
Torseur cinétique
Cinétique

## Slide 12
ou torseur des quantités d’accélération d'un système matériel E par rapport à R
Résultante dynamique
Moment dynamique en A par rapport à R
Cas particuliers :
Si A = G, alors :
Si A fixe dans R, alors :
Torseur dynamique
Cinétique
Définition :
D(E/R) =

## Slide 13
Moment dynamique de (3) :
- masse : m3 = 8g
- centre d’inertie :
- matrice d’inertie en (A) :
Détermination du moment dynamique de (3) en son centre de gravité G3.
Torseur dynamique
Cinétique

## Slide 14
Moment dynamique de (3) :
- masse : m3 = 8g
- centre d’inertie :
- matrice d’inertie en (A) :
Détermination du moment dynamique de (3) au point A.
A n’est pas fixe /Rg
Torseur dynamique
Cinétique

## Slide 15
Soit E un ensemble de n solides Si en mouvement par rapport à R
Attention d’exprimer les moments au même point avant de les sommer.
Interdit de déterminer le centre de gravité
de l’ensemble !!!
Eléments cinétiques d’un ensemble E
Cinétique

## Slide 16
Énoncé : Il existe au moins un espace-temps galiléen tel que, pour tout ensemble matériel E, le torseur dynamique de E dans cet espace est constamment égal au torseur des efforts extérieurs appliqués à E :
Théorème de la Résultante Dynamique :
Théorème du Moment Dynamique :
Remarque : en un point A fixe dans Rg ou au centre de gravité G
Principe fondamental de la dynamique
P.F.D.

## Slide 17
Détermination du couple moteur Cm1
Quelle stratégie pour trouver Cm1 ? Il faudra nécessairement écrire le TMD /
En isolant seulement (1),
cette équation ne fera pas intervenir les inconnues de liaison avec le bâti,
mais il faudrait au préalable déterminer le couple
transmis par la liaison hélicoïdale
En isolant (1+2),
il n’est plus nécessaire de déterminer le moment transmis par l’hélicoïdale,
mais cette équation nécessitera de déterminer au préalable
le moment transmis par la glissière avec le bâti
et le moment transmis par (3) au point A …
En isolant (1+2+3),
il n’y a plus que le moment transmis par la glissière (inconnu !),
mais il faudrait calculer trois moments dynamiques :
celui de (1), de (2) et de (3) …
Nous allons donc isoler seulement (1)
et déterminer au préalable le moment transmis par la liaison hélicoïdale ;
pour déterminer ce moment noté L12, nous allons isoler (2+3)
et écrire le TRD projeté sur
Cette équation permettra de trouver X12 dont nous déduirons L12
par l’intermédiaire du pas de la liaison.
Application du P.F.D.
P.F.D.

## Slide 18
Isolons (2+3) :
TRD / x0 :
Application du P.F.D.
P.F.D.

## Slide 19
Isolons (1) :
TMD / (O, x0):
Application du P.F.D.
P.F.D.

## Slide 20
Analyse de la liaison hélicoïdale :
La propriété des liaisons parfaites (cf cours énergétique) donne :
La lecture du paramétrage donne :
Application du P.F.D.
P.F.D.

## Slide 21
Résolution :
C’est une équation de mouvement
Application du P.F.D.
P.F.D.

## Slide 22
Étude dynamique : Efforts de liaison dans (x, y ,z0) ?
dépendent de θ en projection dans R0 !
vibrations dans la liaison pivot
x0
x
y0
z0
(S)
O
G

2 conditions d’équilibrage :
- Équilibrage dynamique : l’axe de rotation doit être axe principal d’inertie
- Équilibrage statique : le centre de gravité doit appartenir à l’axe de rotation
Equilibrage
Equilibrage.

## Slide 23
Réalisation pratique :
x0
x
y0
z0
(S)
O
G

Soient Si deux masselottes de masse mi fixées en Pi de coordonnées xi, yi, zi dans R.
Posons : S' = S + S1 + S2
Équilibrage statique :
Équilibrage dynamique :
P1 (m1)
P2 (m2)
Equilibrage
Equilibrage.