## Slide 1
Statique
La statique est l’étude de l’équilibre
des systèmes matériels au repos

## Slide 2
Compétence visée | Savoir-faire associé
Proposer un modèle de connaissance et de comportement | Associer un modèle à une action mécanique Déterminer la relation entre le modèle local et le modèle global Associer à chaque liaison son torseur d’actions mécaniques transmissibles
Procéder à la mise en oeuvre d’une démarche de résolution analytique | Proposer une méthode permettant la détermination d’une inconnue de liaison ou le calcul complet des inconnues de liaison Choisir une méthode pour déterminer la valeur des paramètres conduisant à des positions d’équilibre (par exemple arc-boutement)
Extraits du référentiel

## Slide 3
Illustration : ligne de fabrication de tôle d’aluminium

## Slide 4
Illustration : ligne de fabrication de tôle d’aluminium

## Slide 5
Modélisation Actions Mécaniques
Modélisation des actions mécaniques
Action mécanique = toute cause susceptible de :
maintenir un solide (ou ensemble de solides) au repos  statique 1ére année
créer un mouvement  dynamique 2éme année
déformer un solide (ou ensemble de solides)  RdM école d’ingé
  Actions volumiques ou à distance
  Actions surfaciques ou de contact

## Slide 6
Modélisation Actions Mécaniques
Modélisation locale : action à distance
  Actions volumiques ou à distance
u(M)
M
dv
dF(M)
f(M) = répartition volumique d'effort en M en N/m3
Pour la pesanteur :
est verticale descendante
f(M) = (M).g avec  (M) = masse volumique en kg/m3
et g = accélération de la pesanteur

## Slide 7
Modélisation Actions Mécaniques
  Actions surfaciques ou de contact
(S1)
(S2)
M
(M)
dS
(M)
dF(M)
(S1)
dFn(M)
dFt(M)
Plan tangent
p(M) : pression de contact
q(M) : répartition surfacique tangentielle d'effort en M.
: normale au plan tangent commun orientée vers l’extérieur du solide isolé
: vecteur tangent  plan tangent
Modélisation locale : action de contact

## Slide 8
Modélisation Actions Mécaniques
q(M) = f.p(M) avec f = coefficient de frottement en M entre S1 et S2
est opposé à la vitesse de glissement de S1/S2 (S1 étant le solide isolé)
  Lois de Coulomb (ingénieur et physicien français 1736 – 1806)
Vitesse de glissement non nulle:
q(M) ≤ f.p(M) avec f = coefficient de frottement en M entre S1 et S2
est de direction indéterminée
Vitesse de glissement nulle:
Modélisation locale : action de contact

## Slide 9
Modélisation Actions Mécaniques
Le cône de frottement
L'effort n'est jamais à l'extérieur du cône de frottement !
Modélisation locale : action de contact

## Slide 10
Modélisation Actions Mécaniques
Modélisation locale : action de contact
Contact ponctuel
: et de direction inconnue
: et opposé à

## Slide 11
Modélisation Actions Mécaniques
Modélisation globale :
on intègre les actions élémentaires
Premier principe de la statique :
Toute action mécanique est entièrement caractérisée,
d'un point de vue mécanique,
par un torseur.

## Slide 12
Modélisation Actions Mécaniques
Modélisation globale : cas d’une « force » centrale
Premier principe de la statique :
Pour fermer une porte !
= Force * Bras de levier
FA

## Slide 13
Modélisation Actions Mécaniques
Modélisation globale : autre cas
Application : frein de TGV

## Slide 14
Ce frein est composé d’un vérin hydraulique flottant (2,3) agissant sur deux leviers mobiles (4) et (5) en rotation par rapport au châssis (1) et assurant l’effort presseur des plaquettes (6) et (7) sur le disque (8).
La répartition de pression sur le disque est uniforme : p(M) = p0 (p0 cste)
Modélisation Actions Mécaniques
Modélisation globale : autre cas
Application : frein de TGV
Le vérin (3+2) s’allonge
4 et 5 tournent autour de C et D
4 et 5 poussent sur 6 et 7
Le disque lié à la roue est pincé

## Slide 15
Modélisation Actions Mécaniques
1- Déterminer le torseur des actions mécaniques de (6) sur (8) au point O.
2- Déterminer le point A (appelé point d’application de l’effort) tel que les
actions mécaniques de (6) sur (8) soient modélisables par un glisseur.
Modélisation globale : autre cas
Application : frein de TGV

## Slide 16
Modélisation Actions Mécaniques
Modélisation globale :
on intègre les actions élémentaires
Premier principe de la statique : Toute action mécanique est entièrement caractérisée, d'un point de vue mécanique, par un torseur.
Torseur couple
Exemple : action fournie par un moteur
A
F
Glisseur
C’est la force en 

## Slide 17
Modélisation Actions Mécaniques
Modélisation globale :
L’action de pesanteur
G est appelé barycentre (en géométrie) ou centre de gravité (en mécanique)
3 méthodes pour déterminer la position de G : toujours commencer par l’étude des symétries
    Le calcul intégral :
    La méthode barycentrique :
    Les 2 théorèmes de Guldin
G d’une courbe (1er th de Guldin) :
S = (2 π rG) . L
G d’une surface (2ème th de Guldin) :
V = (2 π rG) . S
(C)
rG
G

P)
(S)
rG
G

P)

## Slide 18
Modélisation Actions Mécaniques
Modélisation globale :
Action hydrostatique d’un fluide sur un solide
Deux modèles de pression :
  Pression variable : p(M) = p0 +  g z . Ex : action sur un barrage
p0 = pression à la surface libre du fluide
 = masse volumique du fluide
g = accélération de la pesanteur
z = profondeur au point M depuis la surface libre du fluide
Pas de composante
tangentielle
Moment élémentaire
nul en M
    Pression constante : p(M) = p0 .. Ex: action dans un vérin

## Slide 19
Modélisation Actions Mécaniques
Modélisation globale :
Action hydrostatique d’un fluide sur un solide

## Slide 20
Modélisation Actions Mécaniques
Modélisation globale :
Action hydrostatique d’un fluide sur un solide

## Slide 21
Modélisation Actions Mécaniques
Modélisation globale :
Action de contact entre solides
Pour simplifier le modèle, 2 hypothèses sont souvent faites :
La pression est uniforme, p(M) = p0 = Cte
On se place à la limite du glissement
On trouve l’action en intégrant sur la surface de contact.

## Slide 22
Illustration : ligne de fabrication de tôle d’aluminium
Modélisation Actions Mécaniques

## Slide 23
Modélisation Actions Mécaniques
Modélisation globale : Les liaisons normalisées
Actions de contact dans la liaison ponctuelle sans frottement:
S1
x
y
O
z
S2
Actions de contact dans la liaison pivot glissant sans frottement:
x
z
y
S1
S2
x
z
z
y
dF(M)
O
M
M'
Z
Y M
Z N

## Slide 24
Modélisation Actions Mécaniques

## Slide 25
Isolement système matériel
Isolement d’un système matériel
Deux catégories d’efforts, modélisables par des torseurs, en découlent:
On distingue mentalement de son environnement une partie ou le tout d’une pièce, d’un ensemble de pièces, d’une quantité de fluide…
Système matériel E isolé
Efforts extérieurs au système | Efforts intérieurs au système
Actions mécaniques exercées par E sur E | Actions mécaniques exercées mutuellement entre différentes parties de E

## Slide 26
Principe Fondamental de la Statique
Principe Fondamental de la Statique
Equilibre: Un système E est en équilibre par rapport à un repère R si
P.F.S.:
Si un système matériel E est en équilibre par rapport à un repère galiléen, alors le torseur des actions extérieures qui lui sont appliquées est égal au torseur nul.
Ce n’est pas une condition suffisante!

## Slide 27
Principe Fondamental de la Statique
Théorèmes de la Statique
Théorèmes généraux:
Théorème des actions réciproques (ou mutuelles):
Théorème du Moment Statique:
Théorème de la Résultante Statique:
D12
D
D21
Point quelconque
D
1
2

## Slide 28
Principe Fondamental de la Statique
Cas particuliers:
Si un solide (ou un ensemble de solides) est en équilibre sous l'action de DEUX efforts modélisables par des GLISSEURS, ceux-ci sont colinéaires et de somme nulle.
Si un solide (ou un ensemble de solides) est en équilibre sous l'action de TROIS efforts modélisables par des GLISSEURS, ceux-ci sont:
coplanaires
concourants ou parallèles
de somme vectorielle nulle
x
z
y
A
B
(S)
C
AExtS
BExtS
CExtS
AExtS
CExtS
BExtS
Normes et sens imposés si une force connue et une autre de direction connue
x
z
y
A
B
(S)
C
AExtS
BExtS
CExtS
Hors équilibre
x
z
y
A
B
AExtS
BExtS
(S)
Norme des forces inconnue
x
z
y
A
B
AExtS
BExtS
(S)
Hors équilibre

## Slide 29
Principe Fondamental de la Statique
Illustration : ligne de fabrication de tôle d’aluminium

## Slide 30
Illustration : ligne de fabrication de tôle d’aluminium
Principe Fondamental de la Statique

## Slide 31
Illustration : ligne de fabrication de tôle d’aluminium
Principe Fondamental de la Statique

## Slide 32
Problème Plan
Problème plan
Toutes les résultantes appartiennent au plan
Tous les moments sont perpendiculaires au plan
Actions mécaniques : si le plan est (x,y)
Torseurs « statiques » des liaisons :
Pivot ou pivot glissant d’axe (A,z) | Glissière ou pivot glissant d’axe (A,x)

## Slide 33
Illustration : ligne de fabrication de tôle d’aluminium
Principe Fondamental de la Statique

## Slide 34
Illustration : ligne de fabrication de tôle d’aluminium
Principe Fondamental de la Statique

## Slide 35
Illustration : ligne de fabrication de tôle d’aluminium
Principe Fondamental de la Statique

## Slide 36
Illustration : ligne de fabrication de tôle d’aluminium
Principe Fondamental de la Statique