## Slide 1
Modélisation
des Systèmes
Linéaires
Continus
Invariants

## Slide 2
Compétence visée | Savoir-faire associé
Appréhender les analyses fonctionnelle et structurelle | Identifier la structure d'un système asservi : chaine directe, capteur, commande, consigne, comparateur, correcteur Identifier et positionner les perturbations Différencier régulation et poursuite Qualifier les grandeurs d’entrée et de sortie d’un système isolé
Proposer un modèle de connaissance et de comportement | Déterminer les fonctions de transfert à partir d’équations physiques (modèle de connaissance) Déterminer les réponses temporelles et fréquentielles aux entrées de type signal canonique Analyser ou établir le schéma-bloc du système Déterminer les fonctions de transfert Linéariser le modèle autour d’un point de fonctionnement Renseigner les paramètres caractéristiques d’un modèle de comportement
Extraits du référentiel

## Slide 3
Illustration 1 : régulation de niveau d’eau
Le système hydraulique représenté ci-dessous comporte un réservoir de section constante
Débit d’eau entrant : qe(t)
Débit d’eau sortant : qs(t) supposé proportionnel à h(t) (approximation linéaire)
Hauteur : h(t) mesurée par le limnimètre
1ère étude : on s’intéresse au réservoir seul
On cherche à réguler ce système pour assurer un niveau d’eau constant.
2ième étude : on régule le système grâce à une boucle d’asservissement

## Slide 4
Illustration 2 : Suspension pilotée d’automobile
Le schéma ci-contre représente la modélisation d’une suspension hydraulique d’un véhicule. L’axe de la roue est guidé par rapport au châssis du véhicule par une liaison glissière verticale. Un ressort de raideur k et un vérin hydraulique de section S montés en série constituent l’élément déformable de la suspension. Un amortisseur de coefficient de frottement visqueux  est monté en parallèle avec l’ensemble précédent. Un distributeur hydraulique envoie vers le vérin un débit d’huile q.
Mise en équations :
Principe fondamental de la dynamique appliqué à la roue de masse M :
Le but du problème est d’étudier le comportement de la suspension pour différentes valeurs des caractéristiques et dans différentes phases de fonctionnement.
On note (dans les conditions d’Heaviside) :
- x(t) et y(t) les déplacements des extrémités du ressort par rapport à sa position de repos,
- fr(t), fa(t) et fs(t) les variations des forces exercées par le ressort, l’amortisseur et le sol autour du point de repos.

## Slide 5
Exemples de SLCI :
Exemples &
définitions
les mouvements de NAO
Chaque articulation est un asservissement en position angulaire

## Slide 6
Structure d’un asservissement
Réflexion
Action
Tâche à réaliser
Tâche réalisée
Observation
Chaîne de retour
Chaîne d’action ou directe
Exemples &
définitions
Correcteur
Partie opérative
Consigne
Sortie
Capteur
+
-

Comparateur
Perturbations
Adaptateur

## Slide 7
Performances d’un asservissement
Rapidité : caractérisée par le temps de réponse à 5%. (ici n =5)
Exemples &
définitions

## Slide 8
Performances d’un asservissement
Précision : caractérisée par un écart entre l’entrée et la sortie
(ou l’entrée et une image de la sortie de même nature)
Exemples &
définitions

## Slide 9
Performances d’un asservissement
Stabilité : Un système est stable si à une entrée bornée
correspond une sortie bornée
Exemples &
définitions
instable
stable

## Slide 10
Exemples &
définitions
Définition d’un SLCI
e(t)
s(t)
S.L.C.I.
Système Continu : Les variations des grandeurs physiques e(t) et s(t) sont des fonctions continues du temps
Système Linéaire :
e(t)
s(t)
S.L.C.I.
.e(t)
.s(t)
S.L.C.I.
e1(t)
s1(t)
S.L.C.I.
e2(t)
s2(t)
S.L.C.I.
e1(t) + e2(t)
s1(t) + s2(t)
S.L.C.I.
Système Invariant : on suppose que les caractéristiques du système ne varient pas au cours du temps
("le système ne vieillit pas").

## Slide 11
Exemples de SLCI
u
R
i
u
L
i
u
C
w
i
moteur
Moteur à Courant Continu
Exemples &
définitions

## Slide 12
Exemples de SLCI
x
M
F
F
x
k
F
x
f
Exemples &
définitions

## Slide 13
C
I
q
C
q
f
Exemples de SLCI
Exemples &
définitions
C
q
k
torsion

## Slide 14
débit de chaleur Q
capacité calorifique C
température 
résistance thermique R
Q
q
C
Q
R
1
2
P1 - P0 = Rq
P1
.
R représente la résistance hydraulique
de la restriction de la canalisation
q
P0
R
P1 - P0 = rgh
réservoir de section S
h
q
P1
P0
Exemples de SLCI
Exemples &
définitions

## Slide 15
Équation différentielle
e(t)
s(t)
S.L.C.I.
Dans les cas réels, m  n : système causal: la cause e(t) précède l'effet s(t).
Le comportement du système est régi par une équation différentielle
L’objectif est de déterminer s(t) connaissant e(t)
Equa diff & transformée de Laplace

## Slide 16
Illustration 1 : régulation de niveau d’eau
1ère étude : réservoir seul avec débit sortant proportionnel à h(t) et débit d’entrée constant .
1. Exprimer iR en fonction de u et R et iC en fonction de C et de la dérivée du/dt. En déduire l'équation différentielle qui permet de déterminer l'expression de u(t) donnée ci-dessus.
2. A l’instant t = t1, iC = iR. Exprimer u (t1) en fonction de R et I1.
Loi des nœuds et loi d’Ohm :
à t = t1 : iC= iR d’où ce qui donne
Tous les signaux sont nuls avant l’instant t = 0.
A cet instant i1(t) passe de 0 à I1 et demeure constant ensuite (générateur non représenté)
On procède par analogie électrique avec un circuit RC en parallèle.
Equa diff & transformée de Laplace
On a alors :

## Slide 17
3. En déduire t1 en fonction de R et de C (t1 est le temps de demi-charge du condensateur).
à t = t1 :
d’où
ce qui donne
Le système hydraulique est analogue au système électrique précédent et si on remplace i1 par qe le débit d’entrée, iR par qS le débit de sortie, u par h on trouve une équation
différentielle semblable à la précédente : avec K en s/m2
Illustration 1 : régulation de niveau d’eau
4. Par analogie avec le circuit électrique, déterminer l’équation différentielle régissant le fonctionnement du système hydraulique.
1ère étude : réservoir seul avec débit sortant proportionnel à h(t).
Equa diff & transformée de Laplace

## Slide 18
Méthode de résolution
L’objectif est la résolution de l’équation différentielle
Domaine temporel
Domaine symbolique
Résolution : S(p) = ?
2
La résolution de l’équation différentielle se fait en 3 étapes
Variable : t
Variable : p
Équation
différentielle
Fraction
rationnelle
e(t) → s(t) = ?
E(p) → S(p) = ?
Transformée de Laplace
1
Transformée inverse
3
Equa diff & transformée de Laplace

## Slide 19
Définition et théorèmes
Equa diff & transformée de Laplace
Définition :
Théorèmes :
Unicité : à f(t) correspond F(p) unique,
à F(p) correspond f(t) unique.
Linéarité : L [f1(t) + f2(t)] = L [f1(t)] + L [f2(t)] = F1(p) + F2(p)
L [ f(t)] =  L [f(t)] =  F(p)
Facteur d’échelle :
Th. du retard :
à savoir !
Les dérivées :
L’intégrale :
Th. de la valeur initiale :
à savoir !
Th. de la valeur finale :
à savoir !
à savoir !
Si les CI = 0 :

## Slide 20
Transformée des fonctions courantes
Equa diff & transformée de Laplace
Fonction d’Heaviside : (échelon)
t
u(t)
1
0
t
(t)
Fonction de Dirac : (impulsion)
0
Fonction rampe :
t
f(t)
f(t)=t
0
1
1
Fonction exponentielle :
t
f(t)=et
0
f(t)
1

## Slide 21
Résolution de l’équation différentielle
avec s(0) = 2, s'(0) = 2 et e(t) = 6 u(t)
p² S(p) – p s(0) – s'(0) + 5 [p S(p) – s(0)] + 6 S(p) = E(p)
Transformée
de Laplace
s(t) = (1 + 5 e-2t – 4 e-3t ). u(t)
Transformée
inverse
Résolution dans le domaine symbolique
Décomposition
en élts simples
Equa diff & transformée de Laplace
C.I. nulles dans 99,9% des cas  s(0) = 0, s'(0) = 0

## Slide 22
5. Transformer l’équation différentielle obtenue.
On transforme par Laplace avec C.I. nulles :
Ce qui donne :
Le réservoir est vide et les 2 débits nuls jusqu’à l’instant t = 0 où on établit le débit qe(t) = Qe, qui demeure constant ensuite.
6. En déduire l’expression de h(t) pour t > 0.
Ce qui donne :
d’où :
7. Exprimer la hauteur atteinte par l’eau dans le réservoir après stabilisation.
Illustration 1: régulation de niveau d’eau
Equa diff & transformée de Laplace

## Slide 23
Fonction de Transfert
H(p)
E(p)
S(p)
Forme canonique :
K Gain (statique) de la FT
 Classe de la FT
n Ordre de la FT (n = n’+ )
an pn S(p) + … a0 S(p) = bm pm E(p) + … + b0 E(p)
Fonction de transfert
&
Systèmes asservis
On met b0 et a0 en facteur

## Slide 24
Caractéristiques de la fonction de transfert mise sous forme canonique :
Illustration 1 : régulation de niveau d’eau
Ce qui donne la fonction de transfert :
Equa.diff. :
Avec Laplace :
8. En déduire la fonction de transfert canonique du système
        1er ordre
        Gain statique : K
        Classe : nulle
Fonction de transfert
&
Systèmes asservis

## Slide 25
Système asservi
chaîne directe
(ou d'action)
sortie
consigne
+
-
chaîne de retour
(ou d'observation)
Les chaînes d'action et de retour sont caractérisées par leur fonction de transfert.
La structure d’un système asservi pourra toujours se mettre
sous la forme du schéma-bloc ci-dessous :
Fonction de transfert
&
Systèmes asservis
Un comparateur :  est la différence entre la consigne et une image de la sortie de même nature que la consigne

S
S
S
Une jonction : la grandeur circulant n’est pas affectée

## Slide 26
e(t)
entrée
Pré-actionneur
actionneur
effecteur
processus
capteur
sortie
+
-
s(t)
s(t)
s(t)
s*(t)
perturbations
la sortie est élaborée à partir de la mesure de l ’erreur (t)
l’écart (t) = e*(t) – s*(t) est une soustraction entre deux grandeurs de même nature ( en Volt en général)
l’erreur est la soustraction entre l’entrée et la sortie (mêmes unités)
Si la consigne suit une loi connue : le système est un asservissement ou système suiveur
Si la consigne est constante : le système est un régulateur
Système asservi
Fonction de transfert
&
Systèmes asservis
consigne
réponse
Ecart = (t) = e*(t) – s*(t)
(t)
adaptateur
e*(t)

## Slide 27
Exemple de système asservi
Fonction de transfert
&
Systèmes asservis
Consigne d’angle
Du bras
Angle du bras
tension moteur
vitesse de rotation moteur
tension image de l ’angle mesuré
vitesse de rotation bras
Moteur électrique
Correcteur
+
-
Adaptateur
Transmetteurs
bras
Potentiomètre angulaire
Carte commande

## Slide 28
Fonction de transfert
&
Systèmes asservis
Exemples de système asservi

## Slide 29
Fonction de transfert
&
Systèmes asservis
Exemples de système asservi

## Slide 30
Fonction de transfert
&
Systèmes asservis
Exemples de système asservi

## Slide 31
Fonction de transfert
&
Systèmes asservis
Exemples de système asservi

## Slide 32
Le schéma-bloc
Fonction de transfert
&
Systèmes asservis
E1
+
-
E2
+
E3
S = E1-E2+E3
Le sommateur
H1
E1
S
H2
E2
H3
E3
H= H1.H2.H3
E1
S
FT en série
FT en parallèle
H1
S1
H2
E
S2
+
+
S
H = H1+H2
E
S
FT en Boucle Fermée
H
S
E
+
-

G
E
S

## Slide 33
Illustration 1 : régulation de niveau d’eau
2ième étude : on régule le système précédent grâce à une boucle d’asservissement
On dote le système d’une électrovanne actionnée par un ensemble moteur + réducteur. Le tout est piloté par un régulateur recevant les informations du limnimètre et d’un potentiomètre (consigne de hauteur).
, Km, r, Kv, a et A sont des coefficients constants
On suppose les conditions initiales nulles.
Fonction de transfert
&
Systèmes asservis

## Slide 34
1. Appliquer, pour chacun des modèles de connaissance des constituants du système, la transformation de Laplace. Puis indiquer sa fonction de transfert, et enfin en déduire son schéma-bloc.
Moteur :
d’où :
Réducteur :
d’où :
Vanne :
d’où :
Réservoir :
d’où :
+
-
Fonction de transfert
&
Systèmes asservis
Illustration 1 : régulation de niveau d’eau

## Slide 35
Limnimètre :
d’où :
2. Donner la relation entre hc(t) et uc(t) qui assure que (t) soit bien une image de l’erreur du niveau d’eau. En déduire le schéma-bloc correspondant au potentiomètre.
(t) proportionnel à h(t) 

3. Donner la relation temporelle générale qui lie vitesse et position angulaires. En déduire le schéma-bloc qui passe de m(p) à m(p).
d’où :
Régulateur +
correcteur :
+
-
Fonction de transfert
&
Systèmes asservis
Illustration 1 : régulation de niveau d’eau

## Slide 36
4. Donner les variables d’entrée et la variable de sortie du système. Puis, représenter le schéma-bloc du système entier en précisant le nom des constituants sous les blocs, ainsi que les flux d’énergie ou d’information entre les blocs
+
-
+
-
Entrée
du système asservi = consigne = hauteur voulue
Sortie = réponse = hauteur obtenue
Entrée du système en régulation = perturbation
5. Déterminer les expressions des fonctions de transfert : et
6. En déduire, à l’aide du théorème de superposition, l’expression de H(p).
d’où :
Fonction de transfert
&
Systèmes asservis
Illustration 1 : régulation de niveau d’eau

## Slide 37
Analyse temporelle
L’analyse temporelle des systèmes fondamentaux
La fonction de transfert de nombreux systèmes est une composition
de fonctions de transfert de systèmes élémentaires qu'on va étudier en détail.
e(t) = t.u(t) = rampe  s(t) = réponse à une rampe.
e(t) = u(t) = échelon unitaire  s(t) = réponse indicielle
e(t) = (t) = impulsion de Dirac  s(t) = réponse impulsionnelle
On va soumettre chacun de ces systèmes élémentaires
à des signaux d'entrée tests e(t) et on va calculer la réponse s(t) :

## Slide 38
Système à action proportionnelle
H(p) = K
réponse impulsionnelle
S(p) = K.1  s(t) = K.δ(t)
réponse à une rampe
 s(t) = K.t.u(t)
réponse indicielle
S(p) = K.1/p  s(t) = K.u(t)
Analyse temporelle

## Slide 39
Analyse temporelle
Système intégrateur
réponse impulsionnelle
S(p) = K.1  s(t) = K.u(t)
t
s(t)
K
e(t)
réponse indicielle
S(p) = K.1/p  s(t) = K.t.u(t)
t
s(t)
1
e(t)
pente K

## Slide 40
Système du 1er ordre
Gain statique
Constante de temps
t
Analyse temporelle
Remarque :
Si e(t) = e0 u(t) 
réponse indicielle
S(p) = K.1/p  s(t) = K.u(t)
0,63K
K
0,95K

3
Pente
à l’origine
K/τ

## Slide 41
Système du 1er ordre
Analyse temporelle
réponse à une rampe
 s(t) = K.t.u(t)
t
s(t)
e(t)
K = 1
K < 1
K > 1
t
t

## Slide 42
Illustration 1 : régulation de niveau d’eau
1ère étude : Système non asservi et on suppose un débit sortant proportionnel à h(t).
Équa. diff. :
F.T. :
t
Réponse indicielle. :

9. En déduire l’allure de la réponse à un échelon unitaire
Analyse temporelle
0,63K
K
0,95K
KS
3KS
Pente à l’origine :
1/S

## Slide 43
2ième étude : Système asservi avec perturbation (qs(t) = h(t)/K)
avec une consigne de niveau de 1,5 m de type échelon.
Le gain de l’adaptateur noté  est fixé arbitrairement.
d’où
Analyse temporelle
Illustration 1 : régulation de niveau d’eau
7. Donner les caractéristiques de la fonction de transfert du système asservi :
Débit sortie proportionnel à h(t)

## Slide 44
Illustration 1 : régulation de niveau d’eau
Analyse temporelle
L’enregistrement présente la forme de la réponse indicielle d’un 1er ordre :
Il s’agit d’un modèle de fonction de transfert associé au comportement du système :
Le gain statique vaut :
135
La constante de temps vaut :  = 2500 s
car à t =  : h(t) = 63% de la valeur asymptotique (85cm = 63% de 135cm)
85
2500
8. Déterminer numériquement ces caractéristiques à partir de l’enregistrement (h en fonction du temps) ci-dessous:

## Slide 45
Système du 2nd ordre
Gain statique
Pulsation propre
Coefficient
d’amortissement
réponse impulsionnelle
Si m > 1 : 2 racines réelles
Si m < 1 : 2 racines complexes
s(t)
Régime amorti
enveloppe exponentielle
Régime pseudo-périodique
réponse indicielle
Pente à l’origine nulle
K
Régime amorti
t
Régime pseudo-périodique
t
Analyse temporelle

## Slide 46
Système du 2nd ordre
Régime pseudo-périodique
t
Remarques :
Si e(t) = e0 u(t) 
1er dépassement relatif :
Abaque plutôt que formule :
Si m < 1 : 2 racines complexes
Analyse temporelle

## Slide 47
Système du 2nd ordre
réponse indicielle : évolution de la réponse en fonction du coefficient d’amortissement
Analyse temporelle
Notations :
m =  = z

## Slide 48
Système du 2nd ordre
Analyse temporelle
Notations :
m =  = z
réponse indicielle : 2 Abaques très utilisés
Dépassements relatifs
en fonction de l’amortissement
Temps de réponse réduit

## Slide 49
Illustration 2 : Suspension automobile pilotée
1ère étude : le sol est parfaitement plat donc fs(t) = 0.
On donne M = 50 kg, k = 2.104 N/m et  = 3.103 N s /m.
2. Déterminer la fonction de transfert sous forme canonique. Déterminer analytiquement puis numériquement le gain statique K, la pulsation propre 0 et le coefficient d’amortissement m.
 Gain statique = 1
1 –Transformer les équations traduisant le fonctionnement du système et Donner le schéma-bloc du système : entrée Yc, sortie Y.
Analyse temporelle

## Slide 50
On aurait un temps de réponse minimal avec
m = 0,7 donc
Illustration 2 : Suspension automobile pilotée
3. Déterminer l’équation de y(t) en réponse à un échelon x(t) de 50mm et donner l’allure de la réponse y(t)
4. Quelle valeur faudrait-il donner à . Pour avoir un temps de réponse minimal ?
On modifie le coefficient d’amortissement visqueux  et on soumet à nouveau le système à un échelon de déplacement x(t) égal à 50 mm. La réponse y(t) est donnée ci contre.
Analyse temporelle

## Slide 51
Analyse temporelle et harmonique
H(p)
e(t) = δ (t)
?
H(p)
e(t) = u(t)
?
H(p)
e(t) = t.u(t)
?
H(p)
e(t) = e0 sin (.t)
?
Analyse Temporelle
Analyse
harmonique
Précision
Rapidité
Stabilité
Analyse temporelle
Analyse fréquentielle

## Slide 52
Analyse fréquentielle
Analyse fréquentielle ou harmonique
Définition : On étudie la réponse d'un système soumis en entrée à un signal sinusoïdal en régime permanent.
H(p)
e(t) = e0 sin (.t)
s(t) = s0 sin (.t +  )
On pose e = e0 e jt
et s = s0 e j(t+) :
On remplace « p » par « j »
Le module de H(j) donne donc le gain G du système :
rapport entre les amplitudes d'entrée et de sortie
L'argument de H(j) donne le déphasage  entre l'entrée et la sortie :
retard de la sortie sur l’entrée

## Slide 53
Le diagramme de Bode
On représente H(j) sur 2 courbes alignées en fonction de 
L’échelle est semi-logarithmique : abscisses graduées en log()
le gain GdB en décibels (dB) :
G = 20 log | H(j)|
la phase  en degrés ou radians :
     = Arg (H(j))
Intérêt :
si H = H1 . H2 alors
20 log |H| = 20 log |H1| + 20 log |H2|
et Arg (H) = Arg (H1) + Arg (H2)
log 
 = Arg (H(j))
0
1
3
log 
G = 20 log | H(j)|
0
1
2
2
 = 1000 rad.s-1
 = 100 rad.s-1
 = 10 rad.s-1
1 décade
Analyse fréquentielle

## Slide 54
Le diagramme de Black (ou Black-Nichols) (hors prog)
On représente :
le gain G de H(j) en dB
en fonction de
la phase exprimée en degrés
et on gradue la courbe en .
GdB
°
sens des 
croissants
Analyse fréquentielle

## Slide 55
Analyse fréquentielle
Le diagramme de Nyquist (hors prog)
Pour chaque valeur de ,
on représente H(j)
dans le plan complexe
et on gradue la courbe en .
O
A
Im(H(j))
Re(H(j))
sens des 
croissants

Le gain (OA) et le déphasage
sont directement lisibles
pour chaque valeur de .

## Slide 56
Système à action proportionnelle
H(j) = K
G



20 log K
Bode
G

20 log K
Black
Re(H(j))
Im(H(j))
K
Nyquist
GdB = 20.log K
° = 0
Analyse fréquentielle
Pour info

## Slide 57
Analyse fréquentielle
Système intégrateur pur
GdB = 20.log K – 20.log 
° = - 90°
Bode
20 log K
G



K
10
20 log K-20
-90°
(-1)
Black
G

-90°

=K
Nyquist
Re(H(j))
Im(H(j))

(-1) : pente de -20dB / décade
Pour info

## Slide 58
Analyse fréquentielle
Système dérivateur pur
GdB = 20.log K + 20.log 
° = 90°
Black
G

90°

=K
Re(H(j))
Nyquist
Im(H(j))

H(j) = jK
Bode
G



1/K
90°
(+1)
Pour info

## Slide 59
Analyse fréquentielle
Système retard pur
GdB = 20 log 1 = 0
° = - 
H(j) = e-j
Bode
G



Black
G


Re(H(j))
Nyquist
Im(H(j))

1
Pour info

## Slide 60
Analyse fréquentielle
Système du 1er ordre (K>0)
° = - arc tan ()
Black

G
20 log K
-45°
-90°
20 log K - 3
 = 1/
 = 0

Nyquist
Im
K
K/2
 = 0
 = 1/
 = 
-45°
Bode
1
G



20 log K
1/
3 dB
- 45°
-90°
1/
(-1) ou -20 dB/dec
Tracé asymptotique en noir
Tracé réel en bleu et orange
Pour info

## Slide 61
Analyse fréquentielle
° = - arc tan ()
Bode
1
G



20 log K
1/
3 dB
- 45°
-90°
1/
(-1) ou -20 dB/dec
Tracé asymptotique en noir
Tracé réel en bleu et orange

## Slide 62
Analyse fréquentielle
Système du 2nd ordre
GdB = 20 log K - 10 log[(1-u2)2 + 4m2u2]
(-2)
1/1
1/2
0
(-1)
Si m > 1 :
Bode
Si u<1 !!!
r
GdB

1
20 log K
0


-90°
-180°
(-2) ou -40dB/dec
m
0
Tracé asymptotique en noir
Tracé réel en bleu et orange

## Slide 63

G dB
20 log K

m<0,7
-180°
m>0,7
Black
Im
Re
 = 0
m
0
K
Nyquist
GdB = 20 log K - 10 log[(1-u2)2 + 4m2u2]
Si u<1 !!!
Analyse fréquentielle
Système du 2nd ordre
Pour info

## Slide 64
Analyse fréquentielle
Système du 2nd ordre
GdB = 20 log K - 10 log[(1-u2)2 + 4m2u2]
Si u<1 !!!
GdB

1
20 log K
0


-90°
-180°
(-2) ou -40dB/dec
m
0
Bode
r
Tracé asymptotique en noir
Tracé réel en bleu et orange

## Slide 65
Analyse fréquentielle
Système du 2nd ordre : filtrage
GdB

0


-90°
-180°
(-2)
0
r
À basse fréquence la suspension restitue les oscillations
sans déphasage

## Slide 66
Analyse fréquentielle
Analyse fréquentielle
Système du 2nd ordre : filtrage
À haute fréquence la suspension atténue les oscillations
avec déphasage
GdB

1
0


-90°
-180°
(-2)
0
r

## Slide 67
Analyse fréquentielle
Système du 2nd ordre : filtrage
GdB

1
0


-90°
-180°
(-2)
0
r
À la résonance la suspension amplifie les oscillations
avec déphasage

## Slide 68
.
2ème étude : la garde au sol est fixée donc yc(t) = 0. On étudie maintenant l’influence du profil du sol sur la suspension donc fs(t)  0.
5. Donner le schéma-bloc du système d’entrée Fs, de sortie Y puis déterminer la fonction de transfert
d’où
Ce qui donne
Illustration 2 : Suspension automobile pilotée
Analyse fréquentielle

## Slide 69
L’action fs(t) est maintenant modélisée par un signal sinusoïdal d’amplitude 250 et une pulsation de 15 rad/s correspondant au roulage du véhicule sur une route bosselée.
fs(t) = 250 sin (15 t) donc y(t) = y0 sin (15 t + )
pour  = 15 ,log(15) = 1,18 et on lit sur le diagramme de Bode : 20 log |Hs(15j)| = -79 dB et  = -20°
6. A l’aide du diagramme de Bode de Hs(p) donnée ci-contre, donner l’expression numérique de y(t) en régime permanent.
Analyse fréquentielle
Illustration 2 : Suspension automobile pilotée

## Slide 70
A partir d’une pulsation 1, on peut approximer Hs(p) par la fonction de transfert
avec M = 50 kg, k = 2.104 N/m et  = 3.102 N s /m.
7. Tracer le diagramme asymptotique de H(p) sur le même diagramme que Hs(p).
fonction de transfert du 2ème ordre avec 0 = 20 rad/s 20 log(5.10-5) = -86 dB et log(20) = 1,3
Analyse fréquentielle
Illustration 2 : Suspension automobile pilotée

## Slide 71
8. Remplir le tableau ci-contre . Reporter ces valeurs sur le diagramme de Bode et donner l’allure des courbes de gain et de phase. A partir de quelle valeur 1 peut-on approximer Hs(p) par H (p) ?
A partir de 1  10 rad/s, on peut approximer Hs(p) par H(p)
Pour  < 20 rad/s
Gs
s
G

Analyse fréquentielle
Illustration 2 : Suspension automobile pilotée

## Slide 72
Modèle d’identification ou de comportement :
On peut se fixer à priori l'ordre du modèle étudié : plus l'ordre sera élevé, plus la précision du modèle sera grande mais la fonction de transfert sera plus lourde à manipuler.
D'autre part, les mesures étant entachées d'erreurs inévitables et les caractéristiques du système pouvant évoluer dans le temps, il ne sert à rien de rechercher un modèle trop fin.
Analyse temporelle
Deux modèles
Si système trop complexe ou mal connu  H(p) = ?
Modèle de connaissance :
E(p)
S(p)
Modèle de connaissance : illustrations 1 et 2 (études 1 et 2)
Modèle de comportement : illustration 1 réservoir seul et illustration 2 (étude 2)