## Slide 1
Etude des
Systèmes
LE LANGAGE (prog)
Les Méthodes (Hors prog)

## Slide 2
Architecture fonctionnelle d’un système technique :
Description globale
Fonction de service globale du système
Matière
d'oeuvre
Matière d'œuvre
+
valeur ajoutée
Matière(s) d’oeuvre
Produit, matière, énergie, information, personnes, …
Valeur ajoutée
Transformer, transporter, mélanger, filtrer, assembler, trier, stocker, …
Exemple : le téléphone portable
Transformer les ondes
Ondes électromagnétiques
Ondes sonores
Architecture fonctionnelle

## Slide 3
Architecture fonctionnelle d’un système technique :
Flux Matière Energie Information
Exemple : distributeur de boisson
Chaîne d’information
Chaîne d’énergie
Interface
Pièces
Consignes utilisateur
Informations visuelles
Pertes énergétiques
Energie électrique réseau EDF
Boisson chaude
Eau + lait
Café en grains
Architecture fonctionnelle

## Slide 4
Architecture fonctionnelle d’un système technique :
Schéma Topo-fonctionnel
Partie Commande (ancienne terminologie)
Partie Opérative (ancienne terminologie)
Architecture fonctionnelle

## Slide 5
Architecture fonctionnelle d’un système technique :
Schéma Topo-fonctionnel de la chaîne d’information
Partie commande
Architecture fonctionnelle

## Slide 6
Exemple : Porte de Métro
Acquerir
Traiter
Communiquer
Information conducteur
Ordres de commande moteur
-Capteur de pression
-Détecteur TOR
-Bouton poussoir
-Pupitre conducteur
-Bouton d’urgence
-Unité Centrale
-Unité Centrale
-Pupitre conducteur
-Pression de contact
-Position de la porte
-Demande normale ouverture/fermeture
-Arrêt d’Urgence
Position de la porte
Architecture fonctionnelle d’un système technique :
Schéma Topo-foncionnel de la chaîne d’information
Architecture fonctionnelle

## Slide 7
Architecture fonctionnelle d’un système technique :
Schéma Topo-fonctionnel de la chaîne d’énergie
préactionneur
=
actionneur
=
Transmetteur/ effecteur
=
Architecture fonctionnelle

## Slide 8
Exemple : Portail automatique
Alimenter
Distribuer
Convertir
Transmettre
Manœuvrer les vantaux
Pertes énergétiques
Accés à une zone privée non géré
Accés à une zone privée géré
Moteurs électriques asynchrone
NRJ méca de rotation
NRJ élec distribuée
Interface de puissance
Ordres émanant de la partie commande
Réducteur
Limiteur de couple
Vantaux
Barres de poussée
NRJ méca adaptée
Architecture fonctionnelle d’un système technique :
Schéma Topo-fonctionnel de la chaîne d’énergie
Architecture fonctionnelle
NRJ
Elec EDF
Prise réseau
transfo
NRJ élec

## Slide 9
Langage SysML
Contexte et Objectif
Les Sciences Industrielles pour l’Ingénieur
ont pour objectif d’être capable de
prévoir, simuler des performances
sur des systèmes complexes, souvent pluri technologiques.
Contexte
La langage SysML est un langage de
Description d’un système pour permettre
la simulation des performances.
Objectif
En CPGE, les étudiants doivent être capables de lire
7 diagrammes de ce langage
pour chercher des informations utiles à leurs calculs.
Ces diagrammes permettent une description d’un système selon les 3 points de vue : fonctionnel, structurel et comportemental.

## Slide 10
Langage SysML
Les 7 diagrammes
Le diagramme transversal (ou fonctionnel)
Le diagramme des exigences (SysML requirements Diagram)
noté : req
    Il permet de représenter toutes les exigences du système :
    exigences environnementales,
    exigences économiques,
    exigences fonctionnelles,
    exigences techniques,
    etc ...

## Slide 11
Langage SysML
Illustration

## Slide 12
Langage SysML
Les 4 diagrammes comportementaux
Les 7 diagrammes
Le diagramme d’états (SysML State Machine Diagram)
noté : stm
Il permet de décrire le comportement d'un programme sous forme de machine d'états.
Il montre les différents états pris par le système (ou un sous-système) en fonction des interactions.
Il répond à la question : Comment représenter les différents états du système ?

## Slide 13
Langage SysML
Illustration
Le diagramme d’état
Le diagramme d’états représente la succession des états d’un système ;
la dynamique des changements est entretenue par des événements

## Slide 14
Langage SysML
Les 7 diagrammes
Les 2 diagrammes structurels
Le diagramme de définition de bloc (Block Definition Diag.)
noté : bdd
Il permet de montrer le système d'un point de vue composé/composant.
Il répond à la question : qui contient quoi ?
Il peut aussi montrer les caractéristiques principales de chaque bloc en faisant apparaitre les opérations (rôles) et les propriétés (caractéristiques).
Il permet également de représenter les liens entre les blocs de même niveau par une association (simple trait entre 2 blocs).

## Slide 15
Langage SysML
Illustration
Le diagramme de définition de bloc

## Slide 16
Langage SysML
Les 7 diagrammes
Les 2 diagrammes structurels
Le diagramme de bloc interne (Internal Block Diagram)
noté : ibd
Il permet de représenter les échanges de MIE (Matière/Information/Energie) entre blocs de même niveau grâce aux ports de flux.
Il permet de représenter les services invoqués par un autre bloc grâce aux ports standards, et par extension toute entrée/sortie de contrôle/commande.
Il permet également de représenter les liens entre les blocs de même niveau.

## Slide 17
Langage SysML
Illustration
Le diagramme de bloc interne
Les connecteurs entre les ports indiquent :
soit les associations, soit les flux de MEI entre les différents blocs.