| NOM : AUFFRAY Sandrine | CONCOURS : Arts et métiers | MATIERE : SI | TYPE D’EPREUVE : 30 min préparation + 30 min passage | EXAMINATEUR : 2 hommes bruns, l’un avait un accent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENONCE : Type d’épreuve : On a un système (mécanique pour ma part, mais ça peut être autre chose), que l’on peut démonter. En général ce n’est pas un système très complexe. Pendant les 30 min de préparation, on peut le démonter, et on doit l’étudier pour préparer les questions, que l’on présente ensuite aux examinateurs. Sujet n°14 Un système mécanique utilisé dans les chariots de golf pour transporter les clubs. Permet de motoriser les roues : Un levier pour passer en mode motorisé ou en mode manuel Un système de transmission du mouvement imposé par le moteur Un système appelé « différentiel » pour pouvoir avoir les 2 roues qui vont à une vitesse différente (utile notamment pendant les virages) Questions : Contexte d’utilisation + Fonction Repérer les constituants sur un schéma qui est fourni Déterminer les flux (Energie, informations, …) Interpréter le phénomène physique Expliquer la nature de la liaison entre 2 pièces Déterminer si le système peut fonctionner sur une pente de 5° à une vitesse de 5km/h sachant que la puissance nominale est 180W, que le rendement du système est de 0,9 et que les frottements dans le système créent un couple résistant de 5 N.m. Il y a également le rayon des roues R=25 cm, et le nombre de tours par minute : N=4600tr/min pour le moteur |
| Réponses proposées pendant l’épreuve / autres idées de réponses Lorsque le système est démonté, il est assez compliqué de le remonter rapidement, donc il faut bien observer ce qu’il se passe avant de l’ouvrir. Repérer les différents éléments sur le schéma n’est pas très compliqué, mais les schémas et images ne sont pas très grands. Mon système ne présentait qu’un flux d’énergie mécanique Pour la partie phénomène physique, je ne voyais pas vraiment ce qu’il fallait répondre, donc j’ai parlé des actions de contact et des engrenages. Les examinateurs m’ont dit qu’il fallait étudier la partie physique d’une partie du système, donc les actions de contact c’était bien. Ils m’ont posé des questions sur les différentes pièces : -pourquoi celle-ci est en métal et celle-ci en plastique ? -Pourquoi a-t-on graissé cette partie ?... Les questions étaient surtout des questions de bon sens mais pas vraiment de connaissances très précises en SI Pour la dernière question, il fallait faire le théorème de la puissance cinétique et calculer la puissance nécessaire au fonctionnement du chariot. J’ai obtenu P=160W, ce qui est donc inférieur à la puissance maximale possible, donc le système fonctionne. |
| Comportement de l’examinateur : Ils avaient une liste avec les noms de tous les candidats et la filière d’origine. Ils savaient donc que mes connaissances de SI étaient limitées, et m’ont donné un système en rapport avec les premiers mois de la sup. Sinon ils étaient très bienveillants, me guidaient un peu, et posaient des questions pour voir si je comprenais le fonctionnement du système. Ils acquiesçaient quand c’était juste. |
| Calculatrice autorisée ? NON | Temps de préparation : 30 min | Lieu, date et heure de passage : Arts et Métiers ParisTech 26/06/19 10h15-11h30 |
| Ambiance, remarques générales : Nous étions 4 candidats convoqués à la même heure. Deux passent à l’heure de la convocation, et les deux autres patientent 30 min avant de passer. L’ambiance pendant l’épreuve était agréable : les examinateurs m’ont bien guidée. Les oraux se déroulent aux Arts et Métiers, et l’ambiance là-bas est super cool !!!!! (J’ai croisé Ibrahim) Ils distribuent de l’ice tea et du café gratuitement, j’ai même gagné une casquette ! Rien que pour l’ambiance et l’accueil, je suis contente d’y être allée. |